# Введение

Генеральный план сельского поселения Кузяновский сельсовет Муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан разработан в соответствии с техническим заданием к Муниципальному контракту от 30.05.2014 г. МК №74 для формирования стратегии и приоритетов развития территории Кузяновского сельского поселения в свете новых подходов, направленных на обеспечение улучшения условий жизни населения и безопасности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при соблюдении необходимого баланса в использовании природных ресурсов.

Необходимость учета множества факторов развития сельского поселения требует анализа современного состояния населённых пунктов и выявления ограничений по их территориальному использованию. С учетом этих ограничений в составе генплана разработано функциональное зонирование территории, которое является основой для последующей разработки Правил землепользования и застройки с установлением режимов и регламентов ее использования.

Генеральный план является основой для последующих стадий градостроительного проектирования (проекты планировки населённых пунктов, зон отдыха и т.д.), схем и проектов землеустройства, схем размещения объектов здравоохранения, рекреации, рабочих проектов инженерной подготовки и благоустройства, а также улучшения автомобильных дорог внутри и между населёнными пунктами.

В проекте анализируются ресурсные возможности территории сельского поселения (природные, социально-территориальные), даются предложения по развитию транспортной и инженерной инфраструктуры, организации мест отдыха.

Вопросы экономического, социального и территориального развития населённых пунктов рассматриваются в тесной увязке с экологическим состоянием, с традициями и укладом жизни местного населения, спецификой хозяйственной деятельности.

Проектирование выполнялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 24.12.2004 г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республи-ки Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008 г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации;

- Санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) сельского поселения Кузяновский сельсовет МР Ишимбайский район Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000» г. Екатеринбург в 2013 году.

В проекте использованы данные, предоставленные администрацией МР Ишимбайский район, СП Кузяновский сельсовет, данные отраслевых ведомств, Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Салават  и Ишимбайском районе, Госкомстата МР, ранее выполненные проектные работы (Схема территориального планирования Ишимбайского района, выполненная ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», 2011-13 гг.).

Основные задачи работы

Основная задача работы − пространственная организация населённых пунктов сельского поселения методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории, а также создание электронного генерального плана в качестве ресурса ИСОГД на основе новейших компьютерных технологий.

Одна из задач проекта генплана – составление единого комплексного плана развития территории сельского поселения с выделением этапов реализации на ближайшие 10 лет и перспективу до 2034 г.:

на I очередь строительства – до 2024 года;

расчетный срок реализации – 2034 год.

Цель и задачи проекта:

− выявление проблем градостроительного развития территорий населённых пунктов сельского поселения и определение условий их решения;

− разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

− определение перечня объектов местного значения и их размещение с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения для устойчивого развития территории;

– определение приоритетных зон жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда.

Конечная цель проекта генплана связана с разработкой конкретных градостроительных мероприятий по созданию комфортной среды проживания населения в каждом населённом пункте сельского поселения.

Глава I. Существующее положение

  - Положение населенных пунктов в системе расселения.

Современное использование территории

Территория сельского поселения Кузяновский сельсовет находится в центральной части МР Ишимбайского района, расположенного в середине Республики Башкортостан. Граничит с запада с Петровским и Сайрановским сельскими советами, с севера с Макаровским сельским советом, с востока с Кулгунинским и с юга – с Верхнеиткуловским сельсоветами.

Административный центр сельсовета – с. Кузяново. Территория сельсовета – 407,64 км2, население –1015 чел.

В состав Кузяновского сельского совета входят с. Кузяново, деревни Искисяково, Кызыл-Октябрь и Рославка (здесь находятся две пасеки, постоянно проживающих нет). Населённые пункты (кроме д. Рославка) расположены компактно в северо-западной части территории сельского поселения. Вся остальная территория занята лесистыми горами.

Административный центр связан с населенными пунктами сельсовета дорога-ми с асфальтобетонным и усовершенствованным покрытием. Действует автобус-ное сообщение между г. Ишимбай и с. Кузяново.

В структуре сельского поселения основной отраслью экономики является агропромышленный комплекс, основные отрасли сельского хозяйства − растениеводство и животноводство.

Рекреационная функция не развита. Детские учреждения сезонного отдыха также отсутствуют.

Село Кузяново

Село Кузяново − административный центр сельского поселения. Численность населения − 906 человек, расположено в северо-западной части территории сельского поселения на слиянии 4-5 ручьёв. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 44 км, до ближайшей ж/д станции (Стерлитамак) – 43 км.

Въезды в село осуществляются с северо-запада и с юго-запада. Производ-ственно-коммунальная зона, кроме зернотока со складами, в пределах границ села отсутствует. Общественно-деловая зона расположилась непосредственно в самом центре населенного пункта, включает в себя администрацию сельского поселения, школу, детский сад, СДК, ФАП, музей Закия Валиди и мечеть − бывшее медресе.

Новые земли, благоприятные для жилищного освоения, отведены с северо-восточной и с южной стороны села, ныне занятых сельхозугодиями (пашней). Территорию с южной стороны отсекает от села газопровод ООО "Газпромтрансгаз Уфа" высокого давления 5,5 МПа, d=500 мм, без выноса которого невозможно её жилищное освоение.

Деревня Искисяково

Находится в западной части территории сельского поселения. Население – 78 человек. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 53 км, до центра сельсовета (Кузяново) – 9 км, до ближайшей ж/д станции (Стерлитамак) – 53 км. Находится при реке  Шида. Имеет одну улицу − Центральная. Объектов обслуживания нет, в юго-восточной части находится летняя ферма на 150-200 голов.

Для размещения жилой застройки отведена территория с северо-западной и юго-восточной стороны населенного пункта, ныне занятая лугами. Въезд в населенный пункт осуществляется с северо-запада.

Деревня Кызыл-Октябрь

Расположена в западной части сельского поселения. Население – 31 человек. Расстояние до райцентра (г. Ишимбай) – 49 км, до центра сельсовета – 5 км, до ближайшей ж/д станции (Стерлитамак) – 48 км. Въезд в населенный пункт осуществляется с севера и с юга. Имеет одну улицу Центральная. Объектов обслуживания и производственных объектов нет.

Развитие деревни предусматривается в северо-западной части населенного пункта.

1.2. Существующая застройка

1.2.1. Жилая застройка

Сложившаяся жилая застройка населенных пунктов сельского поселения Кузяновский сельсовет представлена малоэтажными жилыми домами усадебного типа с участками площадью от 0,15-0,20 га, а в административном центре – также и зданиями общественного, культурно-бытового назначения, торговли, здравоохранения и образования.

Распределение жилищного фонда по населённым пунктам

Таблица №1

| Наименование населённого пункта | Общая площ. жил. помещ. м2 | Колич-во жилых зданий | В т. ч.: в 1-кв./многокв. домах | Средняя жи-лая обеспе-чённость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | площадь м2 | количество квартир |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Кузяново 906 чел. | 17048 | 362 |  |  | 18,82 м2/чел. |
| д. Искисяково 78 чел. | 1315 | 31 |  |  | 16,86 м2/чел. |
| д. Кызыл-Ок-тябрь 31 чел. | 911 | 20 |  |  | 29,39 м2/чел. |
| д. Рославка (нет проживающих) | 79 пасека | 3 временное |  |  | − |
| Всего по сельсовету 1015 чел. | 19274 |  |  |  | 19,0 м2/чел. |

Средняя жилищная обеспеченность по сельсовету составляет:

19274 : 1015 = 19,0 м2/чел.

1.2.2. Общественная застройка

Территория сельского поселения освоена неравномерно. Это связано с удалённостью и наличием труднодоступных районов, а также природными особенностями проектируемой территории. Населённые пункты расположены вдоль автодороги муниципального значения с асфальтобетонным и гравийным покрытием.

Все объекты и учреждения социально-культурного, бытового обслуживания населения и образования размещены в административном центре сельского поселения.

Экспликация существующих зданий общественного назначения и предприятий обслуживания населения представлена на чертеже «Опорный план», а их характеристики приведены в таблице №2.

Село Кузяново

Общественно-деловая зона находится в самом центре населенного пункта, включает в себя администрацию сельского поселения, школу на 92 учащихся, детский сад на 25 детей, СДК на 300 мест, библиотеку, почту и спортзал при СДК, магазины и павильоны продовольственных или смешанных товаров, ФАП, музей, пожарное депо и мечеть.

Деревня Искисяково

Из объектов обслуживания населения присутствует только ФАП.

Деревня Кызыл-Октябрь

В деревне Кызыл-Октябрь объекты обслуживания населения отсутствуют.

Деревня Рославка

В деревне Рославка объекты обслуживания населения отсутствуют.

Перечень учреждений культурно-бытового обслуживания

населённых пунктов

Таблица  №2

| Наименование | Ед. измер. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Требуемое на существ. численн. населения | Сущ. обеспеч./ фактич. | % обеспеченности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Кузяново (906 чел.) |
| Общеобразовательная школа | учащ-ся | 144 | 130 | 160/92 | 123 |
| Детский сад (при СОШ) | мест | 33-34 | 30 | 30/25 | 100 |
| Администр. здание сельсовета | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Сельский дворец культуры | пос. мест | 265 | 240 | 300/300 | 125 |
| Библиотека(в СДК) | тыс. том чит. мест | 7 5-6 |  | 12140 |  |
| Отделение почтовой связи (в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Спорт зал (при СДК) | м2 пл. пола | 60-80 | на 30 чел. | на 30 чел. | 100 |
| Магазины продуктов. (100 м2) промтоварн. (200 м2) | м2 торг. площ. | 300 |  | Нет | данных |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Пожарное депо на 1 пож. авто | объект | 0,4 |  | 1 |  |
| Музей Заки Валиди Туган | объект | − | − | 1 | 100 |
| Культовое здание - мечеть | объект | − | по заданию | 1 | 1 |
| Кладбище 4,3 га | га | 0,24 |  | 4,3 |  |
| д. Искисяково (78 чел.) |
| ФАП | объект | 1 | 1 | 1 | 100 |
| Кладбище 3,4 га | га | 0,24 |  | 3,4 |  |
| д. Кызыл-Октябрь (31 чел.) |
| Кладбище | га | 0,24 |  |  |  |
| д. Рославка (нет проживающих) |
| Кладбище | га | 0,24 |  |  |  |

Потребность наличного населения Кузяновского сельсовета в объектах обслуживания рассчитывалась в соответствии с существующей демографической структурой населения, а также нормативами, рекомендуемыми СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Распоряжением Правительства РФ №1063-р «О социальных нормативах и нормах», Распоряжением Правительства РФ №1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» и другими отраслевыми нормами.

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания

Таблица №3

| № п/п | Наименование предприятия | Отрасль | Численн. работаю-щих, чел. | Вид выпускаемой продукции | Площ. торгов. зала | Адрес расположения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Магазин ИП "Удача" | торговля | 1 | смешанный | 83 | с.Кузяново, ул. Советская, 39 |
| 2. | Магазин ИП "Нур" | торговля | 1 | смешанный | 53,6 | с.Кузяново, ул. Советская, 41а |
| 3. | Магазин ИП "Поликарпова Т. Г." | торговля | 1 | смешанный | 101 | с.Кузяново, ул. Советская, 43 |
| 4 | Магазин ИП "Валеева А. А." | торговля | 1 | смешанный | 60 | с.Кузяново, ул. Школьная, 5а |

1.2.3. Производственная, коммунально-складская застройка

Все объекты производственного и коммунально-складского назначения в населённых пунктах сельского совета расположены на бывших колхозных территориях и площадках, в зданиях и сооружениях.

В с. Кузяново сельскохозяйственное производство представлено ООО «Лейтер». В остальных населённых пунктах животноводством и пчеловодством заняты ещё два крестьянско-фермерских хозяйства (табл. № 5).

Сельскохозяйственные предприятия

в населенных пунктах сельского поселения Кузяновский сельсовет

Таблица №4

| № п/п | Наименование КФХ, ИП | Вид деятельности | Кол-во работа-ющих, чел. | Наличие складов, теплиц, техники, земельного участка (наименование и количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Лейтер | Животноводство, полеводство, пчеловодство | 35-40 | Зерносклады-3шт, МТФ, родильное отделение, фуражный склад, автогараж, мастерская, пасека, автовесы, зерноток, ЗАВ-10, ЗАВ-20, склад зап. частей, летняя кухня |

Экспликация предприятий представлена на чертеже «План современного использования территории (опорный план), схема комплексной оценки территории».

Малое предпринимательство в Кузяновском сельском поселении

Таблица №5

| № п/п | Наименование КФХ, ИП | Вид деятельности | Количетво работающих, чел. | Наличие складов, теплиц, техники, земельного участка (наименование и количество) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КФХ Сайфутдинова | пчеловодство | 2 | пасека |
| 2 | КФХ «Бал» | Пчеловодство, животноводство | 3 | Пасека, омшаник, сарай для животных |

1.3. Объекты культурного наследия на территории сельского поселения

Согласно справке Научно-производственного центра по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Минкультуры РБ от 13.10.2011г. № 11-07-19/584 в составе 	реестра недвижимых памятников культурного наследия на сегодняшний день на территории Кузяновского сельского поселения Ишимбайского района Республики Башкортостан объекты культурного наследия не числятся.

Справка о наличии памятников, стелл, братских могил,

мемориальных досок, стендов и т.д.

Таблица №6

| Название | Адрес | Год | Категория охраны |
| --- | --- | --- | --- |
| Стелла Ахмет Заки Валиди | с. Кузяново | 1996 |  |
| Стелла участникам войны | с. Кузяново | 2006 |  |
| Памятник Труженццам тыла | с Кузяново | 2013 |  |
| Памятный камень на месте бывшей школы | Дер. Кызыл Октябрь | 2011 |  |

Учреждения культуры

Таблица №7

| Название учреждения культуры | Адрес | Год постройки | Проектная вместимость | количество томов, экспонатов | Состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Музей Ахмет Заки Валиди Туган | с. Кузяново, ул. Школьная, 53 | 1994 | 25 | 25 | нормальное |

1.4. Транспорт и дороги

Основной транспортной магистралью, проходящей по территории Кузяновского сельского совета, является автомобильная дорога межмуниципального значения.

Ближайшая железнодорожная станция – Стерлитамак – 43 км, находится на железнодорожной линии Оренбург − Уфа.

Внутрихозяйственные связи осуществляются по дорогам IV (от с. Петровское до с. Кузяново) с твёрдым и VI − VIII категорий с усовершенствованным покрытием и грунтовым дорогам.

Основной вид транспорта в сельсовете – автомобильный. Движение маршрутных автобусов осуществляется автобусами ГУП «Башавтотранс». Для перевозки пассажиров по междугородним и пригородным маршрутам в Ишимбайском районе работает Ишимбайская  колонна Ишимбайского и Стерлитамакского АТП филиал ГУП «Башавтотранс».

Показатели существующей улично-дорожной сети

в границах населенных пунктов

Таблица №8

| Наименование | Протяженость, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| Кузяново | 12,906 | 12,91 |
| Искисяково | 1,813 | 1,81 |
| Кызыл-Октябрь | 0,503 | 0,5 |

1.5. Планировочные ограничения градостроительного развития территории

1.5.1. Ограничения по природным факторам. Природоохранные территории

Природоохранные территории включают водоохранные зоны водоемов и запретных и нерестовых полос, а также полезащитные, пастбищезащитные и противоэрозионные леса, посадки вдоль магистралей. Все территории относятся к защитным лесам 1 группы.

1.5.2. Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранная зона устанавливается в соответствии со ст. 6 и 65 Водного кодекса 2014 РФ.

На территории Верхоторского сельсовета водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населённых пунктов ширина водоохранной зоны водных объектов и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливается от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьёв устанавливается от их истока протяжённостью:

- до 10 км − в размере 50 м;

- 10 − 50 км − в размере 100 м;

- от 50 и более − в размере 200 м.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной

зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 м.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера с акваторией менее 0,5 км2, равна 50 м. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов и 50 м для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 м.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьёв, протяжённость которых от истока до устья не более чем 10 км, составляет 5 м.

Береговая полоса болот, природных выходов подземных вод (родников и гейзеров) не определяется.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации хоз.-бытовых стоков), централизованные ливневые системы водоотведения (поверхностных вод);

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с выше перечисленными ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Перечень рек на территории Кузяновского сельсовета

Таблица №9

| Водный объект | Длина, км | Водоохранная зона, м | Прибрежная защитная по- лоса, м | Береговая полоса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Урюк | 91 | 200 | 50 | 20 |
| Ульган | 11 | 100 | 50 | 20 |
| Улуелга | 12 | 100 | 50 | 20 |
| Ямаш | 22 | 100 | 50 | 20 |
| Утелга | 10 | 100 | 50 | 20 |
| Шида | 16 | 100 | 50 | 20 |
| Бриш | 17 | 100 | 50 | 20 |
| Сумган | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ишалы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бол.Такталы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кундузлы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кызыргол | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Скунчуй | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Диясумган | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ималъелга | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бурук | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Шукурша | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Муйняк | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бол.Силь | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Улькун | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кусяр Елга | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ручьи без названий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Леса I группы − запретные полосы лесов вдоль рек, полезащитные леса и леса вдоль автомобильных дорог. Защитные леса расположены на западе территории сельского поселения.

Особо охраняемые природные территории

В перечень особо охраняемых природных территорий в Кузяновском сельсовете входит участок, расположенный на севере сельского поселения и участок, протянувшийся с центральной части к южной границе и небольшой участок территории, расположенный на северо-востоке сельского поселения. Назначение охраняемой природной территории:

- охрана и рациональное использование всего природного комплекса;

- охрана пещерной фауны;

- охрана биоразнообразия.

На территории СП Кузяновский сельсовет расположен также комплексный (геоморфологический) памятник природы регионального значения "Пещера Зигановка и её окресности" площадью 100 га. Образован постановлением СМ БАССР от 26.12.85 г. № 212 "Об охране дикорастущих растений на территории БАССР". Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в РБ от 26.02.99 г. № 48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены использование факелов в пещере, вынос пещерных образцов, замусоривание, а вокруг пещеры ‒ любые рубки, кроме выборочных санитарных.

Пещера Зигановка (Вак Карагай Каршы) располагается на крутом склоне левого берега р. Зиган, на высоте 160 м от дна реки. Вход в пещеру находится на дне карстового провала, имеет высоту 2 м, ширину 5 м. От неё вглубь склона тянется коридор, который приводит в зал длиной 70 м, шириной 40 м и высотой 10-15 м. Пещера относится к "холодным" ‒ в ней долго сохраняются снежинки и ледяные сталагмиты. Пещеру окружают смешанные широколиственные леса, типичные для западного макросклона Южного Урала. На стенках карстового провала встречаются редкие папоротники и реликтовое растение ‒ постенница мелкоцветковая.

Памятник природы имеет научное и рекреационное значение.

Земли рекреационного назначения

В состав земель рекреационного назначения входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, пригородные зеленые зоны, леса при наличии памятников природы и лечебных ресурсов, охраняемые природные ландшафты, охраняемые береговые линии, охраняемые речные системы. Размещение объектов рекреации см. «Опорный план. План современного использования территории».

На землях пригородных зеленых зон запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на выполнение ими экологических, санитарно-гигие-нических и рекреационных функций.

На территории Кузяновского сельсовета учреждения отдыха отсутствуют.

Территории месторождений

На территории Кузяновского сельсовета находится месторождение агроруды (гажа известковая), учтенный государственным балансом запасов (см. приложение - 2). Каменный карьер расположен юго-восточнее села Кузяново. Также имеются два карьера по добыче ПГС, находящиеся восточнее деревни Кызыл-Октябрь и северо-западнее деревни Искисяково, которые используются только для собственных нужд населения и при ремонте местных дорог.

1.5.3. Ограничения по техногенным факторам.

Санитарно-защитные зоны от основных сельскохозяйственных предприятий.

На территории сельсовета, западнее села Кузяново, находится МТФ, который входит в состав КФХ "Лейтер" и насчитывает в общей сложности порядка 600 голов.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех специализаций), фермы коневодческие – имеют III класс вредности с размером СЗЗ – 300 м.

Сельхозпредприятия в пределах сельского поселения

Таблица №10

| № | Наименование | Адрес | Направление хозяйства | Числен. членов с/х предпр. | Всего земель га | Колич. голов КРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ООО «Лейтер» |  | животноводство, растениеводство |  |  | 600 |

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

− обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия  за ее пределами (ПДК, ПДУ);

− создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

− организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Нормативные размеры СЗЗ установлены СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов. Достаточность нормативной ширины СЗЗ должна быть подтверждена расчетами, выполненными по согласованным и утвержденным в установленном порядке методам расчета рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей с учетом фонового загрязнения, а также данными натурных наблюдений для действующих предприятий.

Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны

Таблица №11

| Наименование предприятия (объекта) | Адрес | Основной вид деятельности | Размеры СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| зерносклад | Кузяново | Согласно профилю | 50м |
| зерноток | Кузяново | сельхозпредприятия | 50м |
| МТМ | Кузяново | −//− | 300м |
| ГСМ | Кузяново | −//− | 50м |
| МТФ | 0,7км западнее Кузяново | −//− | 300м |
| пилорама | Искисяково | пиломатериалы | 100м |
| МТФ | 0,6км юго-вост Искисяково | −//− | 300м |

Использование территории СЗЗ возможно лишь с учетом ограничений, устанавливаемых действующим законодательством (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). Перечень ограничений представлен в таблице №11.

Регламенты использования территории санитарно-защитных зон

предприятий

Таблица №12

| Запрещается | Допускается |
| --- | --- |
| - Жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; - Рекреационные зоны и отдельные объекты; - Коллективные или индивидуальные дачные и садово-огород-ные участки; - Склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; - Предприятия пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; - Комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды; - Спортивные сооружения; - Парки; - Образовательные и детские учреждения; - Лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. | - Предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство; - Пожарные депо; - Мотели; - Бани, прачечные; - Объекты торговли и общественного питания; - Гаражи; - Автозаправочные станции; - Площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта; - Связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения; - Нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий; - Местные транзитные коммуникации, нефтегазопроводы, ЛЭП, подстанции; - Артез. скважины, для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды; - Канализационные насосные станции; - Сооружения оборотного водоснабжения; - Питомники растений для озеленения промплощадки и СЗЗ; - Сельхозугодья для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания. |

1.5.4. Земли специального назначения

Санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

  - СЗЗ от сельских кладбищ – 50м;

  - СЗЗ от свалок ТКО – 1000м;

  - СЗЗ от скотомогильников – 1000м, (от биотермических камер – 500м).

Кладбища

В пределах поселения расположены сельские кладбища с СЗЗ 50 м согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Новая редакция. Все существующие кладбища благоустроены в соответствии с нормативными требованиями:

1. Территории ограждены.

2. Организованы подъездные пути.

3. Наличие автостоянок.

4. Предусмотрены помещения для хранения инвентаря.

5. Наличие мусоросборников.

Таблица №13

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладбища |
| с. Кузяново | Рядом с ул Лапшина | 0,5 | 4,3 | 50% |
| д. Искисяково | ул.Центральная, 35 | 0,5 | 3,2 | 50% |

Свалки твёрдых коммунальных отходов

По данным администрации сельского поселения в населенных пунктах Кузяново и Кызыл-Октябрь находятся свалки коммунальных отходов.

Проектом все эти свалки закрываются. На их месте будут организованы мусоропогрузочные станции для отправки отсортированного от пищевых отходов коммунального мусора в районный полигон ТКО.

Таблица №14

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Свалки |
| с. Кузяново | в сторону д. Кызыл Октябрь | 1,0 | 0,5 | 50% |
| д. Кызыл-Октябрь | к западу | 0,5 | 0,5 | 60% |

Скотомогильники

На территории сельского поселения в сторону села Петровское располагается скотомогильник. Санитарно-защитная зона от него составляет 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица №15

| Наименование | Местоположение | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность террит. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скотомогильники |
| с. Кузяново | в сторону села Петровское | 1,0 | 1,0 | 10% |

Коридоры инженерно-транспортных коммуникаций

По территории Кузяновского сельсовета в меридиональном направлении проходит трасса газопровода высокого давления, обеспечивающего населенные пункты природным газом. Южнее с. Кузяново в широтном направлении проходит магистральный газопровод Магнитогорск − Ишимбай.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации газопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами также необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

1.5.5. Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные  кабельные линии электропередачи. Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», охранные зоны линий электропередач − это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м − для ВЛ до 20 кВ, 15м − для ВЛ 35 кВ, 20 м − для ВЛ 110 кВ, 300 м − ПС (35/10 кВ).

1.5.6. Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95. №578.

1.5.7. Охранные зоны систем газоснабжения

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. По территории проектирования к населённым пунктам подходят газопроводы высокого давления, обеспечивающие их природным газом. Охранная зона вдоль трассы газопровода в соответствии с СП 42-101-2003 составляет 15 м.

Южнее с. Кузяново проходит магистральный газопровод Магнитогорск − Ишимбай,  Ду=500 мм, Р=5,4 МПа, охранная зона 25 м по обе стороны.

В пределах охранной зоны запрещается производить строительство сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Глава II. Оценка природных условий и ресурсов. Экологическая оценка.

Градостроительные ограничения.

2.1. Природно-ресурсный потенциал.

2.1.1. Климат.

Характеристика проектируемой территории сельского поселения Кузяновский сельсовет приводится по данным метеостанции Стерлитамак, Справочника по климату СССР (1968 г.), ТСН 23-357-2004 РБ «Климат Республики Башкортостан» (2001 г.) и СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Сельское поселение Кузяновский сельсовет располагается в природно-климатической зоне Сакмаро-Бельской равнины. Климат наиболее умеренный и влажный.

Климатические параметры холодного периода года

Температура воздуха наиболее холодных суток, 0С

обеспеченностью 0,98							                    − 42

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, 0С

обеспеченностью 0,98							                    − 38

Средняя месячная относительная влажность воздуха

наиболее холодного месяца, %					                       81

Количество осадков, мм за ноябрь-март				                     165

Средняя скорость ветра, м/с за три наиболее холодных месяца                   4,8

Максимальная глубина промерзания почвы, см, раз в 10 лет                        99

раз в 50 лет	                      139

Климатические параметры теплого периода

Барометрическое давление						                   969,3

Температура воздуха обеспеченностью 0,98				           27,0

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца 26,40С

Средняя относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца      67%

Количество осадков за апрель-октябрь, мм			                      345

Суточный максимум осадков, мм					                        52

Средняя продолжительность охладительного периода, мм                            40

Средняя температура охладительного периода, 0С		                     18,7

Преобладающее направление ветра за июнь-август, м/с	                южное

Среднее число дней с росой за год				                                   81

Суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность при безоб-лачном небе составляет 5975 МДж/м² за год.

Высота снежного покрова в середине зимы − 20-30 см, а в конце − 30-40 см.

Абсолютный минимум температуры воздуха достигал -47,6С в 1943г.

Абсолютный максимум температуры воздуха достигал 40,5 С в 1952г.

Опасные погодные явления:

Туманы. Среднегодовое число дней с туманом около 28, наибольшее количество туманов возникает в условиях пересеченного рельефа.

Грозы. Дней с грозами среднегодовое число  около 27.

Климатические условия для строительства

По климатическому районированию территории России для строительства проектируемая территория относится к климатическому подрайону IB.

Расчетная температура для проектирования отопления − 38ºС (температура самой холодной пятидневки обеспеченностью 0,98).

Продолжительность отопительного периода (со среднесуточной температурой воздуха меньше 8 ºС) − 208 дней.

Направление ветра определяется той точкой горизонта, откуда ветер дует, скорость ветра дается в м/с.

Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с

Таблица №16

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3,1 | 2,8 | 2,4 | 2,8 | 2,6 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | 2,1 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | 2,5 |

Среднемесячная скорость ветра изменяется от 1,9 м/с в июле и в августе, до 3,1 м/с - в январе. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,5 м/с.

Преобладающим направлением ветра является южное направление, кроме летнего сезона, для которого преобладающими направлениями являются как южное, так и северное направления.

Скорость ветра, среднегодовая повторяемость превышения которой составляет 5%, равна 7 м/с.

Повторяемость направлений ветра и штиля, %

Таблица №17

| Сезон | Румбы | Штиль |
| --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Зима (12,1,2) | 9 | 4 | 2 | 4 | 53 | 18 | 5 | 5 | 26 |
| Весна (3,4,5) | 15 | 9 | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | 10 | 23 |
| Лето (6,7,8) | 20 | 15 | 6 | 7 | 20 | 10 | 11 | 11 | 29 |
| Осень (9,10,11) | 12 | 7 | 3 | 5 | 35 | 18 | 11 | 9 | 25 |
| Год | 14 | 9 | 4 | 5 | 35 | 15 | 9 | 9 | 26 |

Примечание. Данные таблицы представляют собой повторяемость направлений ветра, вычисленную в процентах от числа случаев ветров всех направлений, а повторяемость штиля – в процентах от общего числа наблюдений, т.е. суммы чис-ла случаев ветров всех направлений и числа случаев штиля.

2.1.2. Инженерно-геологическая характеристика. Рельеф.

Ишимбайский район расположен в пределах Сакмаро-Бельской равнины. По условиям рельефа Ишимбайский район разделяется на два морфологического района: западное предгорье Южного Урала, пойма и пойменные терассы.

В геологическом строении территории Ишимбайского района принимают участие коренные породы пермского и неогенового возраста и четвертичные отложения, повсеместно перекрывающие их слоем мощностью от 2-х до 10-20 м, редко 30 м.

Водосодержащими породами являются разнозернистые пески и гравийно-галечные отложения мощностью от 2-5 до 20-30 м.

Водоносный горизонт верхнепермских отложений приурочен к прослоям песчаников, конгломератов, реже известняков и мергелей заключенным в толще пород уфимского яруса. Мощность водосодержащих прослоев колеблется от 0,5 до 5-30 м, глубина залегания чаще всего составляет 20-40 м.

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциевые, с минерализацией 0,3-0,5 г/л, с глубиной, величина минерализации увеличивается до 2-3,5 г/л.

Вследствие слабой водообильности водоносный горизонт верхнепермских уфимских отложений не представляют практического интереса для целей водоснабжения.

2.1.3. Гидрография.

Гидрографическая сеть представлена рекой Урюк, которая находится в восточной части сельсовета. Из крупных рек так же имеются реки Ульган, Улуелга, Ямаш, Утелга, Шида, Бриш. Через населенный пункт протекает лишь река Шида, с севера на юг через деревню Искисяково.

На территории сельского поселения имеются несколько прудов.

Перечень рек на территории сельского поселения Кузяновский сельсовет

Таблица №18

| Водный объект | Длина, км | ВЗ, м | ПЗП, м | БП, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Урюк | 91 | 200 | 40 | 20 |
| Ульган | 11 | 100 | 40 | 20 |
| Улуелга | 12 | 100 | 40 | 20 |
| Ямаш | 22 | 100 | 40 | 20 |
| Утелга | 10 | 100 | 40 | 20 |
| Шида | 16 | 100 | 40 | 20 |
| Бриш | 17 | 100 | 40 | 20 |
| Сумган | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ишалы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бол.Такталы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кундузлы | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кызыргол | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Скунчуй | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Диясумган | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ималъелга | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бурук | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Шукурша | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Муйняк | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Бол.Силь | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Улькун | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Кусяр Елга | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| Ручьи без названий | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

Весеннее половодье начинается в начале апреля. Наивысшие уровни наступа-ют в конце апреля, иногда в начале мая и удерживаются от нескольких дней до 2-3 суток.

Зимняя межень более устойчивая и более продолжительная с постепенным снижением уровней к концу марта  -  началу апреля.

Основное питание рек снеговое. В период весеннего половодья проходит до 60% годового объема стока, в летний период  - 25% и в зимний  - 15%.

По химическому составу воды рек относятся к гидрокарбонатному классу с преобладанием ионов НСО3, в течение всего года. Минерализация изменяется от 170 мг/л в период весеннего половодья до 700 мг/л в меженный период.

Жесткость воды весной 2,0 – 2,5 мг-экв/л летом и зимой 5-8 мг-экв./л.

К затапливаемым зонам на территории сельсовета относится небольшая территория на западе села Кузяново.

2.1.4. Растительность. Почвы.

Растительность

Хотя административный центр − г. Ишимбай находится в западной окраине района в долине р. Белой, большая часть территории района, куда входит и Кузяновское сельское поселение, относится к горно-таежной зоне. Растительность района характеризуется чередующимися степными, ковыльно-разнотравными  и кустарниковыми ассоциациями, которые занимают крутые склоны увалов, оврагов и балок. Территория района богата дикорастущими лекарственными растениями, их насчитывается более 200 видов.

Лесные ресурсы

Лесом занято 252,6 тыс. га (63,1 % территории района). Преобладают береза, липа, дуб, осина. Структура лесов: хвойных − 4,0%, твёрдолиственных − 19,7%, мягколиственных − 76,3%.

Кузяновское сельское поселение относится к Макаровскому лесничеству.

Ведение лесного хозяйства в районе осуществляют 2 предприятия: ГБУ РБ    «Макаровское лесничество», осуществляющее государственный лесной контроль и надзор, предоставление в пределах земель Макаровского лесничества лесных участков в постоянное пользование, в аренду,  а также заключение договоров купли-продажи лесных насаждений; ГУП РБ «Ишимбайский лес» осуществляющее  деятельность по выполнению всех видов работ по лесному хозяйству: лесовосстановлению,  лесоразведению, лесозащите, тушению пожаров.

Общая площадь Кузяновского участкового лесничества составляет 35412 га. Это леса, расположенные в водоохранных зонах; защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования; леса, расположенные в лесостепных зонах, горах.

Ежегодная расчетная лесосека по всем видам рубок по ГБУ РБ «Макаровскому лесничеству» составляет 445,3 тыс.м3. Освоение составляет 9,9%.

Из-за недоиспользования расчетной лесосеки продолжается накопление спелых и перестойных лиственных пород, что может привести к экономическим и экологическим проблемам. Причинами неудовлетворительного освоения лесосечного фонда являются: отсутствие крупных предприятий лесозаготовителей.

Основные проблемы − отсутствие инвестиций в данную отрасль;  отсутствие лесовозных дорог по этой причины большое количество лесных массивов в горно  –  лесной зоне остаются не освоенными; накопилось большое количество низкокачественной спелой и перестойной лиственной древесины из-за отсутствия мощностей по переработке низкокачественного сырья;  моральный и физический износ существующего лесопильного оборудования, лесозаготовительной техники и лесовозного транспорта; молодые специалисты неохотно идут работать в лесную отрасль из за нерешенности многих социальных проблем (низкая заработная плата, необеспеченность жильем, отсутствие перспективы  лесных  поселков и т. д.).

Наметилась тенденция по увеличению объема древесины, реализуемой через аукционы по продаже лесонасаждений предприятиям, организациям республики.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Макаровского лесничества, подразделяются на защитные и эксплуатационные леса. Категории защитных лесов определены в соответствии со ст. 10 и 102 Лесного кодекса РФ в соответствии со статьёй 8 Федерального Закона «О введение в действие Лесного кодекса РФ № 201-ФЗ от 04.12.2006 г.и приказом Федерального агентства лесного хозяйства № 237 от 26.августа 2008 г. «Об утверждении Временных указаний по отнесению лесов к ценным лесам, эксплуатационным лесам, резервным лесам».

Общая площадь защитных лесов  составляет 32 196 га.

Площадь эксплуатационных лесов 257 094 га.

Резервные леса в лесничестве не выделены.

Густая гидрографическая сеть определяет хорошую дренированность почв, в связи с чем заболоченность на территории лесничества  отсутствует за исключением отдельных понижений в поймах рек.

Распределение лесов по целевому назначению и категориям

защитности лесов

Леса, расположенные в водоохранных зонах: части кв. 48-52, 54, 55,57, 60-62, 64-67, 69-74, 76, 77, 81-87, 89-92, 94-100. Всего − 1398 га.

Эксплуатационные леса: части кв. 48-52, 54, 55, 57, 60-62, 64-67, 69-74, 76, 77, 81-87, 89-92, 94-100;

кв. 46, 47, 53, 56, 58, 59, 63, 68, 75, 78-80, 88, 93. Всего − 34014 га.

Почвы

Восточная часть территории района относится к западным передовым хребтам Башкирского (Южного) Урала с абсолютной высотой до 845 м, увлажненным климатом, покрытым широколиственными и березово-осиновыми лесами. Западная часть района находится на Прибельской увалисто-волнистой равнине с незначительно засушливым климатом и лесостепным ландшафтом.

Почвенный покров  территории района представлен типичными для лесостепи видами почв:

Пойма  -  представлена аллювиально-луговыми почвами,

Надпойменная терраса  -  выщелоченными черноземами, сменяющимися при переходе в пойму лугово-болотными и лугово-черноземными почвами, близкими по своим свойствам к выщелоченным черноземам. Эти последние отличаются высоким плодородием и благоприятными водно-физическими свойствами.

В целом почвенно-климатические условия для зеленого строительства относительно благоприятны. Недостаток влаги во время засух требует дополнительного  искусственного орошения.

Лугово-болотные травы требуют мероприятий по осушению, нейтрализации кислой среды, внесению органо-минеральных удобрений, после чего они будут пригодны под культуру зеленых насаждений.

Полезные ископаемые представлены месторождениями известняка, щебня, бутового камня, песчано-гравийной смеси.

Глава III. Проектное решение

3.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочная организация территории сельского поселения Кузяновский сельсовет выполнена на основе анализа градостроительной ситуации с сохранением и усовершенствованием сложившейся планировочной структуры исходя из конкретных природных, градостроительных, санитарно-гигиенических и экологических условий, отводов земель под новую жилую застройку (см. в «Исходно-разрешительной документации»), а также с учетом перспектив развития, определенных схемой территориального планирования МР Ишимбайский район, выполненным ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-2013 гг.

Планировочное решение проектируемых населённых пунктов максимально адаптировано к тектонике рельефа, направлениям основных существующих и проектируемых функциональных и транспортных связей, условиям и характеру размещения мест приложения труда в структуре населённых пунктов и сельского поселения в целом.

Генпланы населенных пунктов сельского поселения выполнены с учетом Акта выбора земельных участков под развитие населенных пунктов от 11.07.2012 г. комиссии администрации Ишимбайского района, согласно распоряжению №173р от 30.06.2011 г., исходных данных по существующей застройке и предложений администрации сельского совета и ОАиГ администрации района.

Село Кузяново.

Для нового жилищного развития села отведены земли общей площадью 22,7 га  пашен из земель, переданных в общую долевую собственность граждан.

Данная территория расположена на северо-востоке населенного пункта.

Почвы – чернозем выщелоченный тучный среднемощный, слабосмытый. Залегание по рельефу - склоны и днища балок.

Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки и развитие общественного центра, создание общественных подцентров на новых селитебных территориях, благоустройство и инженерное обеспечение.

Деревня Искисяково.

Для размещения жилой застройки выбрана территория площадью 13,4 Га пашен на северо-западе населенного пункта, а так же территория площадью 6,5 Га пашен на юго-востоке населенного пункта. Проектом предусматривается упорядочение сложившейся застройки, развитие общественного центра, дальнейшее благоустройство и инженерное обеспечение. Почвы участка – чернозем выщелоченный тучный среднемощный. Залегание по рельефу - пологие склоны.

Деревня Кызыл-Октябрь.

Территориальное развитие деревни под индивидуальное жилищное строительство предусмотрено в северной части на землях, переданных гражданам в общую долевую собственность, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения площадью 13,6 га. Почвы участка – темно-серые лесные.

Предусматривается дальнейшее упорядочение сложившейся застройки, развитие общественного центра, благоустройство и инженерное обеспечение.

3.2. Социально-экономическое развитие территории

Высокий уровень территориального развития определяется принадлежностью к основным осям развития республики, которые формируют пространственно-экономический каркас региона, особенностями пространственно-территориального размещения производительных сил республики, степенью развитости внутриреспубликанских и внешних связей.

Направления осей развития диктуются расположением основных транспортных коридоров, образованных на внешних связях и транзитных перевозках, а также размещением основных экономических центров республики, которые демонстрируют тяготение к осям развития.

В пределах оси «север-юг» размещены Кумертау-Мелеузский, Салават-Ишимбай-Стерлитамакский, Янаул-Нефткамск-Агидельские промузлы, на оси «запад-восток» − Туймазы-Октябрьский-Белебеевский и Уфимский центры развития, а также Миасс-Златоустовский в Челябинской области.

Перечисленные выше районы концентрируют в своих пределах основные людские, производственные и финансовые ресурсы республики. Лежащие за пределами осей развития территории остаются поставщиками рабочей силы, зонами обеспечения промышленных центров сельхозпродукцией и лесом, местами рекреаций. База развития этих районов предельно сужена по отношению к более успеш-ным территориям.

Исключение отстающих восточных территорий из системы развития произошло в силу их расположения вне системы основных транспортных коммуникаций и экономических связей, поэтому следует улучшать транспортно-коммуникационную систему депрессивных районов. Планомерное изменение условий пространственно-функциональных связей способно придать ускорение развитию центральных территорий района с застойными тенденциями развития.

Приграничные восточные Белорецкий и Бурзянский близки к Ишимбайскому по расположению и характеру развития и взаимные экономические связи здесь не играют серьёзной роли.

Дальнейшее развитие Ишимбайского района представляется в виде планомерной эволюции тех территорий, которые уже в настоящее время определяют народно-хозяйственный комплекс района и образуют его систему расселения. Ишимбайский район должен сохранить свое значение в качестве зоны высокотоварного сельскохозяйственного производства и развитого комплекса переработки сельхозпродукции.

Усилится туристско-рекреационная роль района и получит дополнительные возможности его транспортно-дорожный комплекс. Некоторые производственные и транспортные связи приобретут межобластной и межрайонный характер, к чему уже сейчас имеются предпосылки.

Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности и хозяйствования. Устойчивое развитие транспортной системы обеспечивает свободное перемещение товаров и услуг и улучшает условия и уровень жизни населения.

Транспортный каркас Ишимбайского района образован пересечением автомобильных дорог республиканского, межрайонного и районного значения с примыканием к ним сети дорог местного значения. Основу каркаса образует транспортный коридор Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, который рассекает территорию в широтном направлении. В дополнении имеются дороги межрайонного значения: Ишимбай - Красноусольский – широтно-меридионального направ-ления; Ишимбай-Воскресенское-Мелеуз − меридионального направления.

В условиях Ишимбайского района очевидна лидирующая роль районного центра. В пределах западной зоны прогнозируется основное социально-экономическое развитие, которое должно обеспечить хозяйственный подъем всего района. Это, прежде всего, город Ишимбай, а также группа населенных пунктов вокруг Ишимбая, где предусмотрено развитие перерабатывающей промышленности, транспорта и услуг. На перспективу следует прогнозировать продолжение процессов концентрации населения в данной зоне, ускоренное развитие торговых, сервисных, образовательных и других функций. Данная территория находится в зоне наибольшего благоприятствования для инвестиционного процесса.

Вне указанной территории можно выделить несколько обособленных подцентров, таких как села Петровское, Новоаптиково, назначение которых служить центрами развития второго порядка относительно зоны райцентра. Они имеют хорошую транспортную связь с населенными пунктами центральной зоны. В этих населенных пунктах намечается относительно широкий спектр социальных услуг и развитие мест приложения труда. Это должно способствовать более равномерному развитию территории района и снимать возможное давление избыточных ресурсов на центральную зону района.

Направления развития отраслей экономики сельского поселения:

- развитие агропромышленного комплекса − растениеводство, животноводство, сельхозпродукции;

- лесное хозяйство;

- развитие малого предпринимательства;

- деревообработка, производство деревянных конструкций, изделий и мебели, жилых домов, переработка отходов деревообработки;

- прочие виды хозяйственной деятельности;

- культурно-бытовое и социальное обслуживание населения;

- жилищное строительство;

- развитие рекреационно-оздоровительного комплекса.

Подразделением в г. Ишимбае Территориального органа Федеральной службы госстатистики по РБ представлены сведения о количестве жителей в населённых пунктах Кузяновского сельсовета на 01.01.2014 год.

Плотность населения района (1143 чел : 92,7 км2 = 12,25 чел/км2), что в 2,3 раза ниже, чем в среднем по республике (28,5 чел/км2).

Молодежь устраивается в городах и уезжает в северные регионы России.

Преодоление депопуляции, восстановление механизма воспроизводства населения – наиболее сложная задача из всего комплекса проблем проектируемой территории. Градостроительная политика ближайшего будущего должна основывать-ся на идее сбалансированного развития территорий республики, что предполагает поиск ресурсов для развития депрессивных районов.

Последним СТП Ишимбайского района (ЗАО ПИ БГП, г. Уфа, 2011-13 гг.) и техническим заданием не предусматривается размещение новых градообразующих производств на территории сельского поселения, население будет продолжать расти за счёт собственных ресурсов − естественного и механического прироста.

Численность населения населенных пунктов Кузяновского сельсовета

на 1 января 2014 года.

Таблица №19

| № п/п | Наименование населенных пунктов сельсовета | Численность населения | Общее количество семей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | с. Кузяново | 906 | 362 |
| 2 | д. Искисяково | 78 | 31 |
| 3 | д. Кызыл-Октябрь | 31 | 20 |
|  | Всего | 1015 | 413 |
| Главва |

Средний размер семьи (коэффициент семейности) равен:

1015 : 413 = 2,46 чел.

Динамика численности населения

Таблица №20

| Г о д ы | Численность населения | Естественный прирост | Механический прирост |
| --- | --- | --- | --- |
| 2007 | 1054 |  |  |
| 2008 | 1047 |  | -7 |
| 2009 | 1041 |  | -6 |
| 2010 | 1037 |  | -4 |
| 2011 | 1031 |  | -6 |
| 2012 | 1015 |  | -16 |
| 2013 | 1015 |  | 0 |
| 2014 | 1015 |  | 0 |

По таблицам видно, что демографическая ситуация в сельском поселении Кузяновский сельсовет устойчивая. За период с 2007 по 2012 год численность населения сельского поселения снизилась на 39 человек, но за последние три года не изменилась. Данные справки представлены подразделением Башкортостанстата в г. Ишимбай.

В возрастной структуре населения отмечается тенденция к уменьшению удельного веса молодежи. По данным таблицы возрастного состава населения чуть более половины населения – 52,22% (530 чел.) в среднем по сельсовету составляют трудоспособную часть граждан (по РБ – 61%).

Возрастной состав населения

Таблица №21

| Возрастные группы | По данным последней переписи | На исходящий 2014 г. |
| --- | --- | --- |
|  | Всего | в т.ч. женщин | Всего | в т.ч. женщин |
| 0-7 лет |  |  | 97 | 47 |
| 7-15 лет |  |  | 98 | 45 |
| 15-17 лет |  |  | 42 | 18 |
| 17-55лет/женщины |  |  | 241 | − |
| 17-60 лет/мужчины |  |  | 289 | − |
| Пенсионный возраст |  |  | 248 | 151 |

В возрасте от 17 лет и старше состав населения характеризуется несущественной диспропорцией в соотношении полов в пользу женщин, показатель долевого перевеса составляет всего 0,78%. (табл. №21).

Половая структура населения Кузяновского сельсовета

Таблица №22

| Всего населения старше 16 лет | Мужчины | Женщины |
| --- | --- | --- |
| На исходящий 2013 г. – 778 ч. | 386 чел. | 392 чел. |
| 100% | 49,61 % | 50,39 % |

Динамика показателей естественного движения населения

в Ишимбайском районе за 2010-2012 гг.

Таблица №23

| годы | число родившихся (абс. число) (по ЗАГСу) | коэффициент рождаемости (на 1000 населения) | число умерших (абс. число) (по ЗАГСу) | коэфф. смертности (на 1000 населения) | естествен. прирост (+), убыль (-) населения (в абс. чис.) | коэфф. естествен. прироста (+), убыли (-) на 1000 населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2010г. | 1181 | 12,5 | 1418 | 15,0 | -237 | -2,5 |
| 2011г. | 1214 | 13,3 | 1453 | 15,9 | -239 | -2,6 |
| 2012г. | 1231 | 13,5 | 1410 | 15,5 | -179 | -2,0 |
| По РБ | 57 193 | 14,0 | 54 543 | 13,4 | 2600 | 0,6 |

3.3. Проектная численность населения

Приводится расчёт количества жителей, которых можно расселить в сохраняемом и проектируемом жилом фонде в населенных пунктах сельского поселения Кузяновский сельсовет при условии обеспечения их наиболее важных повседневных потребностей за счет ресурсов самой территории с учетом сохранения окружающей среды.

3.3.1. Расчет численности населения исходя из демографической ёмкости территории

Численность населения сельского поселения Кузяновский сельсовет на проектируемый период (2014г.) составила 1015 человек, средний размер семьи равен:  1015 : 413 = 2,46 чел.

В соответствии с утверждёнными Кабинетом Министров Республики Башкортостан ранее разработанными градостроительными документациями:

1. «Территориальная комплексная схема градостроительного планирования развития территории Республики Башкортостан до 2020 года. Градостроительное кадастровое зонирование Республики Башкортостан». ЗАО «Ленинградский Промстройпроект», СПб, 2005г.

2. «Внесение изменений в Схему территориального планирования Республики Башкортостан до 2020 года». ООО «Институт строительных проектов», СПб, 2009г.

3. «Схема территориального планирования МР Ишимбайский район», ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект» в 2011-2013 гг.,

4. А также согласно рекомендациям ТСН Республики Башкортостан,

и в связи с тем, что демографическое состояние населения сельского поселения имеет тенденцию к улучшению, проектный коэффициент семейности по сельскому поселению Кузяновский сельсовет принят 3,2.

Расчет численности населения

Таблица №24

| Показатели | с. Кузяново | д. Искисяково | д. Кызыл-Октябрь | Всего: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения на 01.01.2013 г. | 906 | 78 | 31 | 1015 |
| На I очередь строительства 2024 г. |
| Количество новых участков | 56 | 50 | 38 | 144 |
| Население новых участков | 179 | 160 | 122 | 461 |
| С учётом существующего населения | 1085 | 238 | 153 | 1476 |
| На расчётный срок до 2034 г. |
| Количество новых участков | 65 | 34 | 37 | 136 |
| Население новых участков | 208 | 109 | 118 | 435 |
| С учётом насел. I очер. и существ-го населения | 1293 | 347 | 271 | 1911 |

Площади участков сельским советом приняты 0,15-0,18 га, (действительные размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

3.4. Жилищное строительство

Средняя жилищная обеспеченность сельского поселения в целом на

01.01.2014 год составляет (см. табл. №1):  19274 : 1015 = 19,0 м2/чел.,

что ниже рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел.

К 2024 году жилищную обеспеченность существующего жилого фонда сельского поселения следует довести до рекомендуемых ТСН Республики Башкортостан 25,6 м2/чел. Жилой фонд составит 1015 чел. х 25,6 м2/чел. = 25984 м2,

а жилищную обеспеченность домов I очередного строительства и на расчётный срок принять по 30,0 м2/чел.

Жилой фонд сельского поселения на 2024 год составит:

25984 м2 + 461 чел. х 30,0 м2/чел. = 25984 м2 + 13830 м2 = 39814 м2,

где 13830 м2 – жилой фонд новых домов I очереди строительства.

Жилищная обеспеченность сельского поселения к 2034 году составит:

39814 м2 + 435 чел. х 30 м2/чел. = 39814 м2 + 13050 м2 = 52864 м2,

где 13050 м2  − жилой фонд новых домов периода расчётного срока строительства с 2024 по 2034 годы.

3.5. Функциональное зонирование

Функциональная зона – это территория в определенных границах с однородным функциональным назначением и соответствующими ему режимами использования. Основная цель функционального зонирования − установление назначения и видов использования территорий за счет:

- введения зон с указанием характеристик их планируемого развития, включая резервирование земель для нужд реализации национальных проектов;

- приведения в соответствие с функциональным зонированием структуры землепользования по границам, назначению и видам использования земель;

- рекомендаций по выделению на территории поселения земель, относимых к категории особо охраняемых;

- выявления территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-строи-тельной стратегии развития поселения, основанных на эффективном градостроительном использовании территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование муниципального образования сельское поселение Кузяновский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории поселения выделены три группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон − зоны интенсивного градостроительного освоения − выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие зоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Вторая группа – зоны сельскохозяйственного назначения территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции, расположена за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и водных объектов.

В составе этих земель выделены сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Третья группа – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяй-ственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту.

В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми доку-ментами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых (карьеры);

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным зонам

(на расчетный срок)

Ж – жилые                             Р – рекреационные

Д – общественно-деловые   С − земли специального назначения

П – производственные         С/х − земли сельскохозяйственного использования

У – дороги                             Ив – иные виды функциональных зон

Таблица №25

| № п/п | Населенные пункты | Площ. территорий (га) сущ./ расч. срок | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | Д | П | У | Р | С | С/х | Ив |
| 1 | с. Кузяново | 214,41 | 111,3 | 3,2 | - | 12,5 | 30,9 | 4,2 | 34,8 | 17,51 |
|  |  | 245,69 | 133,4 | 5,1 | - | 15,6 | 30,9 | 4,2 | 43,9 | 12,59 |
| 2 | д. Искисяково | 61,86 | 13,7 | 0,03 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,2 | 37,8 | 1,73 |
|  |  | 84,93 | 26,0 | 1,33 | 0,9 | 4,7 | 3,4 | 3,2 | 45,0 | 0,40 |
| 3 | д. Кызыл-Октябрь | 33,71 | 8,7 | - | - | 0,5 | 7,5 | - | 16,4 | 0,61 |
|  |  | 44,53 | 20,1 | 0,6 | - | 2,4 | 7,5 | - | 11,6 | 2,33 |
| Итого: | 309,98 | 133,7 | 3,23 | 0,9 | 14,8 | 41,1 | 7,4 | 89,0 | 19,85 |
|  | 375,15 | 179,5 | 7,03 | 0,9 | 22,7 | 41,8 | 7,4 | 100,5 | 15,32 |

Примечание: в таблице учтены территории размещения объектов инженерной инфраструктуры.

Территориальный баланс поселения по категориям земель

Таблица №26

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земель сельского поселения в административных границах | га | 40764,11 | 40764,11 |
| в том числе по категориям: |
| 2 | Земель лесного фонда | -«- | 35782,93 | 35782,93 |
| 3 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | З | 1503,05 | 1503,05 |
| 4 | Земель водного фонда | -«- | 113,49 | 113,49 |
| 5 | Земель сельскохозяйств-го назначения | -«- | 2978,29 | 2913,12 |
| 6 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны и транспорта | -«- | 18,82 | 18,82 |
| 7 | Земли населенных пунктов | -«- | 309,98 | 375,15 |
|  | в т. ч.: жилых зон | га/% | 133,7 | 179,5 |
|  | общественно-деловых зон | га | 3,23 | 7,03 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктуры | га | 15,7 | 23,6 |
|  | рекреационных зон | -«- | 41,1 | 41,8 |
|  | сельскохозяйственные | -«- | 89,0 | 100,5 |
|  | Земли иных видов функциональных зон в населенных пунктах | -«- | 27,25 | 22,72 |
| 8 | Земель спец. назначения | га | 3,83 | 3,83 |
| 9 | Земли запаса в сельском поселении | -«- | 53,72 | 53,72 |

Сведения о землях сельскохозяйственного назначения, которые планируется перевести в иную категорию

Таблица №27

| Перечень земельных участков сельскохозяйственного назначения из состава которых планируется осуществить перевод земель | Площадь перевода, га | Планируемая категория перевода | Кадастровая стоимость, руб/кв.м | Форма собственности | Вид использования (наст.), сущ.права | Вид использования (проект) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Кузяново |
| 02:28:080101:23 | 31,28 | Земли населенных пунктов | 2,42 | Госсобственность | пашни | Малоэтажное строительство |
| 02:28:080101:24 |  | Земли населенных пунктов | 2,42 | Госсобственность | пашни | Малоэтажное строительство |
| 02:28:080101:25 |  | Земли населенных пунктов | 2,42 | Госсобственность | пашни | Малоэтажное строительство |
| д. Искисяково |
| 02:28:080502:7 | 23,07 | Земли населенных пунктов | 1,53 | Госсобственность | луга | Малоэтажное строительство |
| 02:28:080301:22 |  | Земли населенных пунктов | 1,53 | Госсобственность | луга | Малоэтажное строительство |
| д. Кызыл-Октябрь |
| 02:28:080301:22 | 10,82 | Земли населенных пунктов | 2,42 | Госсобственность | луга | Малоэтажное строительство |
| 02:28:080301:15 |  | Земли населенных пунктов | 2,42 | Госсобственность | луга | Малоэтажное строительство |
| Всего | 65,17 |  |  |  |  |  |

3.5.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей его социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

Вся жилая зона для населенных пунктов сельского поселения – индивидуальная застройка усадебного типа с принятыми сельским советом размерами приусадебных участков от 0,15 га до 0,18 га. Размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки.

Строительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. Регламентируется только плотность застройки, в соот-ветствии с Республиканскими НГП «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2010 год, приложение 7.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жи-лищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

3.5.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения Кузяновский сельсовет является удовлетворение потребностей населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Все существующие объекты и учреждения образования, здравоохранения, торговли и культурно-бытового обслуживания населения сельского поселения распо-ложены в основном в административном центре сельского поселения в с. Кузяново. В других населённых пунктах, из-за малой численности их населения и близости административного центра сельсовета (5 и 9 км), кроме ФАП в с. Искисяково, объектов обслуживания населения нет.

Общественно-деловые зоны в населенных пунктах в проекте представлены как исторически сложившимся общественным центром в с. Кузяново, так и проектируемыми подцентрами обслуживания, располагаемыми на свободных от застройки площадках существующих кварталов, а также на территориях новых жилых образований.

В общественно-деловых зонах, согласно расчётам − в зависимости от численности населения − располагаются объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности.

Расчет потребности в объектах культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан.

Нормативы для расчета емкости общеобразовательных и начальных школ и дошкольных учреждений приняты с учетом демографической ситуации.

На территориях нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максималь-ного приближения к жилой застройке и обеспечения радиусов доступности, предусматриваемых действующими нормами.

Образовательные учреждения.

Согласно представленным данным, в сельском поселении Кузяновский сельсовет имеется общеобразовательная школа на 160 учащихся(посещают 90). Генпланом предусматривается реконструкция существующей школы, с увеличением ее вместительности до 230 учащихся, с тем расчетом, что дети из деревни Кызыл-Октябрь будут тоже посещать данное учебное заведение.

При школе с селе Кузяново имеется дошкольное образовательное учреждение на 30 мест (посещают 25). Проектом предусматривается реконструкция существующего детского сада и увеличение его емкости до 55 мест. Данное учреждение будут посещать и дети близлежащей деревни Кызыл-Октябрь.

Деревня Искисяково не имеет какого-либо рода образовательных учреждений и поэтому в данном населенном пункте проектом предусматривается строительство начальной школы I-II ступеней на 34 учащихся со встроенным  детским садом на 12 мест.

Учреждения здравоохранения.

Из учреждений здравоохранения в Кузяновском сельском поселении располагаются два фельдшерско-акушерских пункта − в селе Кузяново и в деревне Искисяково. Генпланом предусматривается ФАП в деревне Кызыл-Октябрь.

Учреждения досуга, культуры и искусства.

Проектом предлагается обеспечить нормативные потребности жителей всех населённых пунктов с учётом численности населения на расчётный срок.

Из существующих культовых сооружений на территории сельсовета имеется мечеть в селе Кузяново.

Проектом предусматривается строительство сельских клубов в деревнях Искисяково и Кызыл-Октябрь.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

На первую очередь реализации генерального плана предусмотрено:

- строительство плоскостных спортивных сооружений на территориях новой застройки и при существующих школах;

- реконструкция существующих плоскостных спортивных сооружений.

На сегодняшний день плавательных бассейнов нет. На период реализации генплана (до 2033 г.) необходимо строительство спортзалов, помещений для физкультурно-оздоровительных занятий и плавательных бассейнов при общеобразовательной школе с. Кузяново.

Предприятия торговли.

Обеспеченность населения сельсовета объектами торговли на расчётный срок ниже нормативной потребности. По мере освоения новых селитебных территорий, радиус обслуживания существующих объектов не будет соответствовать нормам, в связи с этим проектом предлагается разместить в новых селитебных зонах объекты торгово-бытового назначения повседневного пользования, а в крупных населённых пунктах – торгово-бытовые комплексы.

Предприятия общественного питания и бытового обслуживания.

В связи с отсутствием на сегодняшний день предприятий общественного питания и бытового обслуживания на I очередь и расчётный срок реализации генплана предлагается разместить в с. Кузяново и в д. Искисяково придорожные кафе на нормативные пропорционально численности населения 52 и 14 посадочных мест соответственно, а также предприятия и приёмные пункты бытового обслуживания в составе торгово-бытовых комплексов с отделениями самообслуживания.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

Согласно нормам, для обслуживания населения сельского поселения в селе Кузяново и деревне Искисяково размещается на расчетный срок по 1 отделению банка. На данный момент в сельском поселении кредитно-финансовые учреждения отсутствуют.

Гостиницы.

Генеральным планом на расч. срок строительства предлагается строительство гостиницы (мотеля) на 8 мест в с. Кузяново.

Пожарное депо.

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельсовета осуществляет пожарное депо на 1 автомашину в с. Кузяново, которое относится к администрации сельского совета. Проектом оно сохраняется.

Кладбища.

Нормативная потребность населения всех населённых пунктов в кладбищах, на I очередь строительства и расчётный срок меньше обеспеченности на сегодняшний день, поэтому увеличение территорий кладбищ в остальных деревнях проектом не предусматривается (см. таблицы №28-33).

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания

с. Кузяново на I очередь и расчётный срок

Таблица №28

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 1085 чел. | Расч. срок 1293 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Дошкольн. образов. учрежд. (в школе) | мест | 34 | 30/25 | 37 | 44 |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 144 | 160/90 | 156 | 186 |
| Спортзал общего пользован. (в школе) | м2 пл. пола | 60-80 | − | 76 | 91 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. (в школе) | м2 пл. пола | 70-80 | − | 81 | 97 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,87 | 1,03 |
| Бассейн с пл. зеркала воды | м2 | 20-25 | − | 25 | 30 |
| Административное здание | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Библиотека (в СДК) | тыс. том читат. мест | 7 5-6 | − | 8 7 | 9 8 |
| Помещения досуга* (в СДК) | м2 пл. пола | 55 | − | 60 | 71 |
| Сельский дом культуры | пос. мест | 230-300 | 300/300 | 326 | 388 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 |  | 326 | 388 |
| Банно-оздоров. комплекс с предприятиями по стирке и химчистке с отделениями самообслуживания и с приёмными пунктами | кг в смену | 60 кг- стирка 3,5 кг-х/чистка | − − | 65 кг- стирка 3,8 кг-х/чистка | 78 кг- стирка 4,5 кг-х/чистка |
| Отд. связи на 0,5-0,6 тыс.жит (в СДК) | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Предпр. обществен. питания | пос. мест | 40 | − | 43 | 52 |
| Пекарня | м2 общ. пл. | − | − | 1 | 1 |
| Скорая медиц. помощь | 1 автомоб. | 1 на 5 тыс. чел. | − | 1 | 1 |
| Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | 4 | − | 4 | 5 |
| Гостиница (мотель) придорожная с кафе | мест | 6 | − | 7 | 8 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. чел. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека | м2 общ. пл. | 14 | − | 15 | 18 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Пожарное депо | 1 пож. авто | 0,4 | 1 | 1 | 1 |
| Кладбище 4,3 га | га | 0,24 | 4,3 | 0,26 | 0,31 |
| Культовое здание - мечеть | 1 объект | 1 | 1 | 1 | 1 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Искисяково на I очередь и расчётный срок

Таблица №29

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 238 чел. | Рас. срок 347 чел. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общеобразовательная школа | учащ. | 144 | − | 50 | 34 |
| Дошкольн. образов. учрежд. (в школе) | мест | 34 | − | 8 | 12 |
| Спортзал общего пользован. | м2 пл. пола | 60-80 | − | 17 | 24 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. | м2 пл. пола | 70-80 | − | 18 | 26 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,8 | − | 0,19 | 0,28 |
| Библиотека (СК) | тыс. том чит. мест | 7 5-6 | − | 2 1 | 2 2 |
| Помещения досуга* (в СК) | м2 пл. пола | 55 | − | 13 | 19 |
| Сельский клуб | пос. мест | до 300 | − | 71 | 104 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | − | 71 | 104 |
| Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 1 |
| ФАП на 0,3-0,8 тыс. чел. | объект | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Аптека (при ФАП) | м2 общ. пл. | 14 | − | 3 | 5 |
| Предпр. обществен. питания | пос. мест | 40 | − | 10 | 14 |
| Отделение банка на 0,3-0,5 тыс. чел. | 1 объект | 1 | − | 1 | 1 |
| Кладбище 3,4 га | га | 0,24 | 3,4 | 0,06 | 0,08 |

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

д. Кызыл-Октябрь на I очередь и расчётный срок

Таблица  №30

| Наименование | Ед. изм. | Норма на 1 тыс. чел. | Существ. обеспеч./ фактич. | Требуемое на |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I оч. стр. 153 чел. | и расч. срок 271 чел. |
| Начальная школа | учащ. | 144 | − | 22 | 39 |
| Помещ. для физк.-озд. занят. (в школе) | м2 пл. пола | 70-80 | − | 11 | 20 |
| Плоскостные спортсооруж. | га | 0,7-0,9 | − | 0,12 | 0,22 |
| Дошкольн. образов. учрежд. (в школе) | мест | 34 | − | 5 | 9 |
| Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | 300 | − | 46 | 81 |
| Сельский клуб | пос. мест | до 300 | − | 46 | 81 |
| Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | 4 | − | 1 | 1 |
| Кладбище | га | 0,24 |  |  |  |
| ФАП | объект | 1 | − | 1 | 1 |

*недостающие по нормам помещения для физкультурно-оздоровительных занятий, бассейн и спортзал общего пользования рекомендуется разместить в реконструируемых зданиях школы, помещения досуга – в зданиях СДК.

3.5.3. Производственное и коммунальное строительство

В структуре хозяйства основными отраслями экономики являются агропромышленный комплекс, обрабатывающие производства и предоставление услуг.

В структуре отгрузки товаров собственного производства по отраслям лидирующее место занимает производство пищевых продуктов.

Проектом предлагается сохранить существующие производства, занимающиеся производством пищевых продуктов.

Большое значение в социально-экономическом развитии района имеет развитие предпринимательской деятельности. В дальнейшем прогнозируется увеличе-ние количества лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, работающих на частных предприятиях, в основном средних и малых. Все эти меро-приятия дадут положительные результаты по обеспечению занятости населения, сокращению количества безработных. Территории для малого предприниматель-ства (пекарни, производство столярных изделий, окон, ателье по ремонту и пошиву, производственные помещения и приёмные пункты стирки белья и химчистки одежды и т.п.) также предлагается разместить в производственных и коммунальных зонах.

Расчет территорий коммунально-бытового строительства

Таблица № 31

| Наименование | Параметры, га |
| --- | --- |
|  | Существ. | Расчетный срок |
| 1. Территории детских садов, школ | 0,76 | 1,68 |
| 2. Территории общественных, культурно-бытовых, торговых объектов | 1,84 | 4,29 |
| 3. Зеленые насаждения общего пользования в т.ч. |  |  |
| - парки, скверы | 0,55 | 0,55 |
| - естественные насаждения | 41,1 | 41,8 |
| - рекреационная зона | 0,55 | 0,55 |
| - озелените улиц | 8,74 | 29,64 |
| Итого территорий объектов культ.-бытового обслуживания и зеленых насаждений общего пользования | 53,54 | 78,51 |

Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села. Основная цель – разработка комплекса градостроительных мероприятий, реализация которых должна обеспечить улучшение экологической ситуации и более рациональное использование территорий села.

Основная часть производственных и коммунально-складских предприятий расположена в центральной восточной или в центральной западной части сёл.

За период реализации генерального плана общая площадь производственных территорий не претерпит изменений.

Генпланом предусматривается развитие территорий для объектов инженерной инфраструктуры.

Основу планировочной организации сёл в значительной мере определило наличие производственных зон, которые для большой части трудоспособного населения представляет сферу приложения труда и обуславливает одно из направлений трудовых связей.

Основной задачей производственной зоны, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности и размещение производ-ственных, складских, коммунальных предприятий, объектов транспорта и сельхозтехники, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

Генпланом предусмотрено:

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производственной зоны;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

- резервирование площадок для размещения производственных комплексов за расчетным сроком на северо-западном участке производственной зоны.

По периметру участков предприятий проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

Перечень производственных предприятий, крестьянско-фермерских хозяйств, индивидуальных предпринимателей cм. таблицы №  4 и 5.

3.6. Формирование среды жизнедеятельности инвалидов

На основании п. 9.2 ТСН к объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан на территории сельсовета относятся:

- объекты общественно-делового центра, торговли, культуры, и бытового обслуживания населения;

- объекты и учреждения образования (школа, детский сад), здравоохранения;

- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи и находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения;

- аллеи и пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслу-живания населения; тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований действующих нормативов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения на все время эксплуатации.

При озеленении территории населенного пункта, в целях безопасности передвижения инвалидов и маломобильных групп населения, элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

3.7. Озеленение.

Зеленые насаждения по их функциональному назначению подразделяются на следующие группы:

- общего пользования (парки, скверы);

- ограниченного пользования (участки школ, детских садов);

- озеленение жилых дворов и территорий промпредприятий;

- специального назначения − эпизодического пользования (озеленение улиц, санитарно-защитных зон, водоохранного озеленения).

Озелененные территории − как системы озеленения сёл в целом, так и их отдельные элементы − парки, скверы озелененные улицы оказывают существенное влияние на планировочную структуру сельсовета, на важнейшие показатели качества окружающей среды, на психологическое и эмоциональное состояние чело-века и его восприятие планировочных и объемно-пространственных архитектур-ных композиций. Они тесно связаны с функциональным зонированием территории, системой улиц, выполняют шумозащитные, ветрозащитные, пылезащитные и санитарно-гигиенические функции создают здоровый микроклимат.

Проектом предусматривается сохранение существующих зеленых насаждений, создание единой системы, состоящей из озеленения зон отдыха, общественных центров и подцентров, улиц, территорий общественных зданий, а также санитар-но-защитного озеленения производственных территорий.

Для озеленения сельсовета рекомендуется применять местные сорта деревьев и кустарников; липу, березу, ель, осину, сосна, клен.

Глава IV. Инженерная подготовка территории и организация поверхностных стоков.

Схема инженерной подготовки и вертикальной планировки территории сёл выполнена на съемке масштаба 1:5000 с сечением сплошных горизонталей через 1м. Проектом намечается:

- Благоустройство существующих водоотводов.

- Организация поверхностных стоков.

Инженерной подготовкой с целью обустройства рекреационных зон поселения предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водных объектов поселения, а именно:

- регулирование, выпрямление, благоустройство и расчистка русла рек Урюк, Ульган, Улуелга, Ямаш, Утелга, Шида, Бриш

- благоустройство родников, истоков малых речушек и ручьев;

- профилирование берегов речек, ручьёв и оврагов во всех проектируемых деревнях;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде.

В весеннее половодье подтопления территорий населённых пунктов не наблюдались.

Выбор наиболее рационального инженерного решения определяется архитектурно - планировочными требованиями и технико-экономическим обоснованием.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану. Далее на спланированной территории предусматривается застройка или устройство прогулочных и спортивных зон.

Организация поверхностного стока в увязке с вертикальной планировкой улиц является одним из основных мероприятий инженерной подготовки территорий.

Схема вертикальной планировки выполнена по осям улиц, даны существующие и проектные отметки с расстояниями между ними в метрах и уклонами в тысячных. Минимальный уклон принят 0,6 тысячные, максимальный 8,00 тысячные.

Водоотвод с территорий поселков осуществляется открытым способам по кюветам в очистные сооружения – далее после очистки выпускаются в реки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных сооружениях по очистке поверхностных сточных вод.

Для распределения и направления дождевого стока на очистные сооружения должны быть предусмотрены распределительные камеры на водостоках. Распределение стоков должно проводиться с учетом того, что очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока. На очистные сооружения направляется первая, наиболее загрязненная часть стоков. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, через распределительные камеры сбрасываются без очистки.

Гидравлические расчеты очистных сооружений, которые включают определение расчетных расходов загрязненной части стока дождевых и талых вод, уточнение границ водосборных площадей, расчетные концентрации загрязнений поверхностных вод, определение степени очистки стоков, должны выполняться лицензированной организацией на стадии специального проекта.

Правильно организованная система водоотведения поверхностного стока, дополненная при необходимости локальными дренажами, позволит не допустить подтопления территории, будет способствовать организованному водоотводу поверхностных стоков с проезжих частей, внутриквартальных площадей.

Глава V. Улично-дорожная сеть и транспорт

5.1. Внешний транспорт

Для с. Кузяново ближайшей железнодорожной станцией является г. Стерлитамак, находящийся на расстоянии 43 км. Расстояние до  райцентра (г. Ишимбай) -  44 км.

Основной вид транспорта – автомобильный.

Существующую транспортную сеть представляют автодороги межрайонного значения из Стерлитамака и Ишимбая.

Автодороги районного значения связывают сельские населенные пункты между собой, с автодорогами республиканского значения и далее с районным центром, и относятся к IV технической категории.

Асфальтобетонное покрытие имеют автодороги республиканского и межра-йонного значения, в худшем состоянии находятся внутрирайонные дороги.

Развитие транспортной сети позволит создать конкурентную среду для производителей транспортных услуг, реорганизовать убыточные предприятия транс-порта, повысить уровень обслуживания населения. Решение вопросов здравоохранения, ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций является неотъемлемой частью транспортного обслуживания населения.

Цель развития сети автомобильных дорог – приведение ее до уровня соответствия с потребностями экономики и населения района.

Проектные предложения по развитию автомобильного транспорта направлены на обеспечение высокой рентабельности, удобства и безопасности движения на дорогах.

Учитывая сложившуюся сеть дорог, техническое состояние проезжей части и искусственных сооружений на них, в проекте предусмотрено максимальное сохранение и использование существующих транспортных связей с учетом доведения технических характеристик до нормативных параметров дорог и мостовых сооружений в соответствии с запроектированными категориями автомагистралей.

При проектировании сети автомобильных дорог предусмотрено строительство обходов – объездных дорог вокруг населенных пунктов для прохождения грузового и транзитного движения транспорта.

5.2. Улицы и дороги

Улично-дорожная сеть запроектирована с учётом существующих улиц и дорог, рельефа, природных условий и обеспечивает связь жилых кварталов с общественными центрами и подцентрами, производственными территориями и обеспечивает выход на внешние магистрали.

Проектом сохранена существующая сетка улиц. Главные улицы – связывают общественные центры с подцентрами и жилыми кварталами.

Ширина проектируемых основных улиц в красных линиях 25 м, в условиях реконструкции на небольших участках усадебной застройки − 20 м, ширина проезжей части 7 м, рекомендуемая – 10,5 м.

Жилые улицы существующие и проектируемые в красных линиях от 15 до 20 м. Ширина проезжей части 6-7 м.

Проектом предусматривается благоустройство всех улиц с устройством проезжей части, тротуаров, водопропускных труб, освещения, озеленения. Покрытие рекомендуется асфальтобетонное на щебеночном основании, водопропускные трубы железобетонные.

Плотность магистральных улиц и дорог на расчётный срок составляет 0,15 км/км2, что соответствует нормам.

5.3. Общественный транспорт

Сельсовет не имеет маршрутов рейсовых автобусов. Проект предусматривает использование существующих транзитных автобусных маршрутов из Ишимбая. Протяжённость линии автобусного маршрута в пределах сельсовета составляет 10,3 км. Автобусные остановки размещаются в основном возле общественных центров. Остановки должны оборудоваться посадочными площадками и крытыми павильонами ожидания.

Пешеходное движение осуществляется по уличным тротуарам и пешеходным дорожкам в зелёных зонах.

Расчет количества автомобилей.

Уровень автомобилизации на 1 очередь строительства 300 легковых автомобилей на 1000 жителей, на расчетный срок 350 легковых автомобилей на 1000 жителей и 100,5 ведомственных автомобилей.

Суммарный уровень автомобилизации составит:

У1оч. = (300-5)+100х0,25=320 авт. на 1000 жителей;

Ур.с.  = (350-5)+100х0,25=370 авт. на 1000 жителей.

Количество приведенных автомобилей на 1 очередь строительства и на расчётный срок составит:

для с. Кузяново:                    А1оч. = 1,085 х 320 = 347 авт.;

Ар.с. = 1,293 х 370 = 472 авт.;

для д. Искисяково:                А1оч. = 0,238 х 320 = 76 авт;

Ар.с. = 0,992 х 370 = 128 авт.

для д. Кызыл-Октябрь:         А1оч. = 0,153 х 320 =49 авт;

Ар.с. = 0,271 х 370 = 100 авт;

Для сельсовета в целом:     А1оч. = 1,476 х 320 = 472 авт;

Ар.с. = 1,911 х 370 = 707 авт.

5.4. Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Расчет гаражей-паркингов

Гаражи-паркинги в селе не предусматриваются, т.к. вся существующая и проектируемая застройка является усадебной и хранение автомобилей предполагается на приусадебных участках.

Кратковременная стоянка

Открытые стоянки для кратковременного хранения легковых автомобилей предусмотрена из расчета 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, что составит:

472 х 0,7 = 330 маш/мест на 1 очередь;

707 х 0,7 = 495 маш/мест на расчетный срок.

Из них в жилых районах 25%, что составит:

на 1 очередь – 83 маш/мест;

на расчетный срок – 124 маш/мест.

В общественных центрах 5% что составит:

на 1 очередь – 17 маш/мест;

на расчетный срок – 25 маш/мест.

В зонах массового кратковременного отдыха 15%, что составит:

на 1 очередь – 50 маш/мест;

на расчетный срок – 74 маш/мест.

В промышленно-коммунальной зоне 25%, что составит:

на 1 очередь - 83 маш/мест;

на расчетный срок – 124 маш/мест.

Сооружения для технического обслуживания транспортных средств.

Расчет АЗС (АГЗС) и СТО

Количество топливно-раздаточных колонок из расчета 1 колонка на 1200 автомобилей:

К 1оч. = 472 :1200 = 0,39 ед;

К р.с. = 707 : 1200 = 0,59 ед. ‒ то есть строительство новой АЗС (АГЗС) в СП Кузяновский сельсовет нерентабельно, так как при выезде из с. Петровское в сторону с. Кузяново в 4,5 км уже имеется АЗС. К тому же Кузяновское направление ‒ тупиковое.

Основные показатели транспортной инфраструктуры

Таблица № 32

| Наименование | Сущ. | По расчету |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 оч. | РС |
| Население | 1015 | 1476 | 1911 |
| Уровень автомобилизации |  | 300 | 350 |
| Суммарный уровень автомобилизации |  | 320 | 370 |
| Общее количество приведенных автомобилей |  | 472 | 707 |
| Количество топливно-раздаточных колонок |  | 1 | 1 |
| Количество постов на станции технического обслуживания |  | 1 | 1 |
| Кратковременные стоянки (70% парка индивидуальных автомобилей) |  | 330 | 495 |
| Из них в жилых районах (25%) |  | 83 | 124 |
| В общественном центре (5%) |  | 17 | 25 |
| В зоне массового кратковременного отдыха (15%) |  | 50 | 74 |
| В промышленно-коммунальной зоне (25%) |  | 83 | 124 |
| Мосты |  | 1 | 1 |

Глава VI. Инженерное обеспечение.

6.1. Теплоснабжение.

Потребителями тепла в населённых пунктах  Кузяновского сельсовета будут:

- здания общественного назначения;

- жилищный сектор;

- промышленные и коммунально-бытовые объекты;

- прочие потребители.

В с. Кузяново функционирует центральная котельная марки "МИКРО-9" мощностью 100 кВт. Теплоснабжение жилых домов индивидуальной застройки предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ, установленных в каждом доме.

Тепловые нагрузки определены в соответствии со СНИП 41-02-2003. Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки – 36 оС по местности «Стерлитамак», по ТСН 23-357-2004 РБ и СНиП 23-01-99 "Строительная климатология".

Расчёты по расходам тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение конкретных потребителей централизованного теплоснабжения будут выполнены на следующих стадиях ("проект планировки", "проект" и "рабочий проект") проектирования.

6.2. Газоснабжение.

Вопросник по газоснабжению

Таблица № 33

| № п/п ГРС, ГРП и адрес | Населённые пункты и потребители | От какой ГРС, его теплотворн. способность Ккал/м3 | Давление после ГРС и в точке подключения Кгс/см2 проект. (факт) | Имеющийся резерв ГРП |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГРП-225 | с.Кузяново | АГРС Петровск, 8000 ккал/м3 | 12(3) | Имеется |
| ШРП-226 | с.Кузяново | АГРС Петровск, 8000 ккал/м3 | 12(3) | Имеется |
| ШРП-227 | д.Кызыл-Октябрь (население) | АГРС Петровск, 8000 ккал/м3 | 12(3) | Имеется |

СПРАВКА

в границах проекта о существующих и проектируемых ГГРП,ГРП,ШРП

Таблица № 34

| № или наименование ГРП | Давление до ГРП, кг/см2 | Давление после ГРП, кг/см2 | Производительность, м3/час | Примечание: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ГРП-225 с ГРШП, с.Кузяново | 3(12) | 3; 0,05 | 1000 | Техническое состояние ГРП удовл. |
| ШРП-226, С.Кузяново | 3(12) | 0,05 | 900 | Техническое состояние ШРП хор. |
| ШРП-227 д.Кызыл-Октябрь | 3(6) | 0,05 | 1000 | Техническое состояние ШРП хор. |

СПРАВКА

о существующих и проектируемых котельных в границах проекта планировки

Таблица № 35

| № или наим. котельной | Местоположение котельной | принадлежность | Марка котла | Кол-во котлов | общая мощность | Год нач.экспл. | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельные |
| котельная СОШ | Ишимб.р-он,с.Кузяново,ул.Советская 46 | МБОУ СОШ д.Кузяново МР Ишимб.р-он РБ | КВГ-250 КВГ-630 | 2 1 | 500 630 | 1995 1995 | Более подробную инф. у влад. кот. |
| коммунально-быт.объекты |
| Дом музей им.З.Валиди | Ишимб.р-он,с.Кузяново,ул.Школьная 53 | ГУ культуры и искусства Нац.музей РБ | ОК-18Г | 1 | 18 | 1997 | Более подробную инф. у влад. кот. |

Проектом предусматривается стопроцентное обеспечение населения природным газом. Расчеты расхода газа перспективного потребления будут выполнены на следующей стадии проектирования.

6.3. Водоснабжение

Водоснабжение (современное состояние) центральное водоснабжение отсутсвует.

Имеются шахтные колодцы и скважины во дворах (240 шт)

Общественные колодцы на улицах - 10 шт

Родники в черте населенных пунктов - 12 шт

Удельное хоз-питьевое водоснабжение на одного жителя, л/сут.,по застройке всех типов благоустройства. Степень благоустройства жилья - 176,46 л/сут

Норма на полив зеленых насаждений - 91,62 м3/сут

Количество потребляемой воды на:

- хоз.бытовые нужды населения - 176,46 м3/сут

- объекты соцкультбыта - 8,65

- полив - 91,62

- пожаротушение - 108

- нужды скота - 95

Таблица № 36

| № | Наименование | ед. измер. | Кузяново | Искисяково | Кызыл-Октябрь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопотребление существующ. всего | л/сут | 438,76 | 29,6 | 11,37 |
| 2 | Хоз-питьев. нужды | м3/сут | 165,76 | 7,6 | 3,1 |
| 3 | Производственные нужды | м3/сут | 273 | 22 | 8,27 |

Сети водопровода нанесены на опорных планах в М1:25000 и 1:5000.

Расчеты перспективного водопотребления проектируемых населённых пунктов приведена в таблице № 37, расчётные схемы водоснабжения и водоотведения  будут выполнены на следующей стадии проектирования по отдельным дого-ворам. Объемы водопотребления и водоотведения в расчётах приняты равными.

Расчет объемов водопотребления и водоотведения

Таблица № 37

| Населённый пункт | с. Кузяново** | д. Искисяково* | д. Кызыл-Октябрь* | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | I оч. стр. | 1085 | 238 | 153 | 1476 |
|  | Расч. ср. | 1293 | 347 | 271 | 1911 |
| Общее количество с учётом обществен. и производ. зд. м3/сут. | I оч. стр. | 190,96 | 14,28 | 9,18 | 214,42 |
|  | Расч. ср. | 227,57 | 20,82 | 16,26 | 264,65 |

* Водопотребление принято 50 л/сут. на 1 жителя +20% на производственные нужды и неучтённые расходы = 60 л/сут. – удельное среднесуточное (за год) водопотребление на 1 жителя для застройки зданиями из водоразборных колонок).

** Водопотребление централизованное, принято 160 л/сут. на 1 жителя +10% на производственные нужды и неучтённые расходы = 176 л/сут.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо произвести расширение и реконструкцию существующих водозаборов.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организованы в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов: санитарно-защитная полоса шириной 10 м − при прокладке в сухих грунтах и 50 м − в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения остальных деревень, не имеющих до настоящего времени своих сетей водоснабжения, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть села, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

Для всех потребителей предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозпитьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозпитьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узла учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается, по двум ниткам водовода, в разводящие сети села, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды (216 м3) для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозпитьевые нужды.

Пожаротушение

Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение, 1 очередь строительства (с. Кузяново – 1085 чел., д. Искисяково – 238 чел., д. Кызыл-Октябрь – 153 чел)– по 15,0 л/сек, в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек

- общественные здания объемом до 1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в расчетный срок (с. Кузяново – 1293 чел., д. Искисяково – 347 чел., д. Кызыл-Октябрь – 271 чел) -  по 15,0 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 10,0 л/сек, 1 пожара по 10 л/сек;

- общественные здания объемом до1 тыс. м3 – 5 л/сек,

- внутреннее пожаротушение 2,5 х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 1.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа.

Противопожарный запас воды составит - 162 м3+54 м3= 216 м3

Расчетные расходы воды на внутреннее пожаротушение зданий приняты по СП 10.13130.2009; СНиП 2.08.02-89*  для дома культуры с клубом на 300 мест - 2,5 л/сек х 2 струи.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка  которых производится в соответствии с требованиями  СНиП 2.04.02-84*.

6.4. Водоотведение

На I очередь и расчетный срок реализации генплана отвод хозяйственно-быто-вых стоков от жилых домов, коммунально-бытовых и общественных зданий предусматривается в выгребные ямы в населённых пунктах до 500 человек (д. Искисяково, д. Кызыл-Октябрь). В населённых пунктах более 500 чел. (с. Кузяново) − в автономные индивидуальные комплектные очистные устройства-фильтры необходимой ёмкости и производительности с последующим вывозом в БОС с. Петровское (в 5 км ниже по течению р. Шида) на I очередь строительства и в собственные сети канализации со строительством новых БОС юго-западнее  с. Кузяново с выпуском в р. Шида – на расчётный срок при технико-экономическом обосновании их целесообразности.

Организация и очистка поверхностных стоков

План организации рельефа позволяет выполнить отвод поверхностных стоков – дождевых и талых вод − от основной территории системой открытых водотоков в виде уличных кюветных лотков и канав разного размера с устройством мостков или труб на пересечении с дорогами, с искусственной или естественной одеждой и выпусков упрощённых конструкций. Поверхностные стоки самотеком стекают в очистные сооружения, расположенные вдоль рек ниже населённых пунктов по течению. В с. Кузяново приёмник очищенных ливневых вод предлагается разместить к западу от села с выпуском в р. Чишма ‒ приток р. Шида.

Размер санитарно-защитной зоны от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории равна 100 м.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам − 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных стоков на предприятиях должна основываться на натурных данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведений об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории на рабочей стадии проектирования.

6.5. Электроснабжение

Кузяновский сельский совет в настоящее время электрофицирован от РТТГ-35/10 кВ (35/6 кВ. мощностью 400016300 кВа по ЛЭП 35 кВ

Низковольтное напряжение распределяется от 12 шт 2086 кВа

Через 12 ТП на данный момент осуществляется электроснабжение.

Осуществляется по линиям 10 кВ

Тип линий - воздушный.

Типы и диаметры используемых проводов для линий ЛЭП - А-50

- выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций на территориях новой застройки на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

- нанесение трасс ВЛ-10 кВ на генеральные планы проектируемых населённых пунктов.

Схема электроснабжения подстанций принята радиальная на I очередь реализации генплана и расчетный срок.

Для потребителей II категории надежности электроснабжения необходимо выполнить второе (дополнительное) питание.

Для распределения электроэнергии на напряжение 0,38 кВ предусмотрена установка трансформаторных подстанций в жилой и административной зонах.

К установке приняты подстанции закрытого типа.

Электрические нагрузки силовых и осветительных токоприемников определе-ны в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД34.20.185-94, по паспортным данным типовых проектов и на основании СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Расчетные нагрузки жилых домов в сетях 0,38 кВ определяются с учетом достигнутого уровня электропотребления на внутриквартирные нужды, а общес-твенных и коммунальных потребителей – по нормам.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными с использованием самонесущих изолированных проводов СИП-3 на железобетонных опорах по серии Арх. №Л 56-97.

Строительство новых трансформаторных подстанций должно быть предусмотрено по типовым проектам. Ожидаемые электрические нагрузки и их рас-пределение по подстанциям определяется в следующей стадии проектирования.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность, иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Расчеты мощности перспективного потребления будут выполнены в следующей стадии проектирования.

6.6. Телефонизация, телевидение и радиофикация

В проекте намечается развитие средств телефонной связи на 1 очередь строительства и на расчетный срок, а также определяется необходимая ёмкость АТС.

В настоящее время АТС находится только в с. Кузяново, количество абонентов 200.

Потребность в телефонах принимается из расчета 100% охвата административно-хозяйственных объектов и культурно-бытовых учреждений. Потребность в телефонах жилого сектора определяется по желанию хозяев жилых домов.

Сети телефонизации до абонентов выполнить кабелями ТПП и ПРППМ, проложенными в траншее или в кабельной канализации.

Для приема телепередач в населённых пунктах намечается установка коллективных антенн на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Глава VII. Охрана окружающей среды

При составлении данной главы использована информация, предоставленная Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по РБ в городе Салават  и Ишимбайском районе, администрацией СП Кузяновский сельсовет, а также ранее выполненной СТП МР Ишимбайский район (ЗАО ПИ «Башкирграждан-проект» 2011-2013 гг.).

Предложения по охране окружающей среды направлены на улучшение микроклимата сёл − защиту воздуха, водоемов, почв от загрязнения производственными выбросами и автотранспортом, снижение уровня транспортных шумов. Все это приведет к стабилизации экологического равновесия, эффективному и функциональному развитию всех отраслей хозяйства.

Исходя из необходимости достижения экологического баланса проектируемой территории, можно определить основные направления экологической деятельности.

1. Мероприятия по защите окружающей среды за счет реализации
архитектурно-планировочных, инженерно-технических и организационных решений.

2. Мероприятия, направленные на воссоздание ресурсов территории.

- природовосстановленные;

- природообразующие.

Архитектурно-планировочные решения проектируемых сёл основаны на комплексной оценке существующего состояния окружающей сельской среды.

7.1. Охрана воздушного бассейна

Согласно справке «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения   в муниципальном районе Ишимбайский район в 2012 году» экологическая обстановка в г. Ишимбай в 2012 году характеризовалась как стабильная, с небольшой тенденцией к снижению техногенного воздействия на окружающую природную среду.

Приоритетными загрязнителями атмосферы на территории Кузяновского сельсовета являются: диоксид азота, сероводород, пыль, оксид азота, оксид углерода, аммиака,  диоксид серы.

От общей массы загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, основная часть приходится на оксид углерода, доля которого составляет 70%. Продукты сгорания топлива составляют до 95 % общего объёма выбросов вредных веществ в атмосферу.

Основной причиной загрязнения атмосферы является недостаточное инвестирование в технологическое перевооружение предприятий близлежащих городов, высокий процент морального и физического износа их оборудования, увеличение количества автотранспорта, отсутствие транзитных транспортных  развязок.

В течение 2012  года лабораторно-испытательным центром филиала ФГУЗ «ЦГиЭ по РБ» исследовано 168  проб воздуха, отобранных в селитебной зоне, превышение ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населённых мест  зарегистрировано в 8 случаях, из них 1 по окиси углерода,  3 по углеводородам и 4 по дигидросульфиту.

# Выполнено 272 исследования, из них в 8 выявлены несоответствие гигиеническим нормативам, в том числе по бензолу, бензину, оксиду углерода, дигидро-сульфиту.

Размеры санитарно-защитных зон от предприятий, расположенных в границах проектирования, приведены в пункте 1.5.3, таблица №12 «Перечень предприятий – загрязнителей и их санитарно-защитные зоны».

Для сокращения вредных выбросов проектом предлагается:

- обеспечить теплоснабжением от автономных теплогенераторов;

- строго выполнять санитарно-гигиенические мероприятия на сельскохозяйственных объектах;

- отопление жилых индивидуальных домов выполнить от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- озеленить улицы, нагруженные автотранспортом;

- ширина улиц на новых территориях принята в зависимости от классификации улиц, что способствует созданию более комфортной шумовой среды.

7.2. Охрана водных ресурсов

На территории Ишимбайского района сброс стоков в открытые водоёмы осуществляется с биологических очистных сооружений МУП «Ишимбайкоммунво-доканал» (МРКВК) г. Ишимбай (р. Белая - 25 тысяч куб. м/сутки), и администрации СП Петровский сельсовет (р. Шида), расположенных в 5 км севернее проектируемой территории.

Городские БОС имеют полный комплекс сооружений по очистке поступающих стоков (песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники, контактный резервуар) и блок вспомогательных сооружений: компрессорная,  хлораторная,  мастерские, лаборатория, бытовые помещения.

В настоящее время БОС г. Ишимбай нуждаются в реконструкции и ремонте.

В целях улучшения санитарного состояния рек и ручьёв и предотвращения загрязнения поверхностных вод территорий проектом предусматривается искус-ственная биологическая очистка сточных вод с. Кузяново со сбросом очищенных стоков в р. Шида (урочище Олосаз) западнее с. Кузяново и на земледельческие поля орошения.

Ширина водоохранных зон рек дана в таблице № 9, ограничения хозяйственной деятельности в водоохранных зонах ‒ в подразделе 1.5.2.

Подземные воды

На территории района зарегистрировано 20 подземных водоисточников хозяйственно-питьевого назначения, из них проекты зон санитарной охраны разработаны и утверждены по 10  водоисточникам, что составляет 50 %, против 45 % в 2011 году.

Исследовано по микробиологическим показателям 25 проб питьевой воды, отобранных из скважин, из них  отклонений не зарегистрировано,  по санитарно-химическим показателям  исследовано  53 пробы  питьевой воды, из них  не соответствует гигиеническим показателям 2 пробы или 3,7 %.

Централизованным   водоснабжением обеспечен 31 населённый пункт с общей численностью 19185 человек или 78,6 % от общего количества населения. Количество водоисточников на территории Ишимбайского района зарегистрировано 19, из них 4 в загородных оздоровительных учреждениях. Из распределительной сети исследовано по микробиологическим показателям 347 проб, отклонения зарегистрированы в 9 пробах или 2,5 %, по санитарно-химическим показателям 198 проб, отклонений -  11 или 5,5 %.

Основными проблемными вопросами по водоснабжению сельских населённых пунктов района являются:

- разработка проектов зон санитарной охраны водоисточников;

- определение юридического балансодержателя водоисточников и водопроводов;

- паспортизация водоисточников в сельских населённых пунктах;

- организация  производственно-лабораторного контроля за качеством питьевой воды, подаваемой населению.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на фановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повы-шения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическим уровнем.

Для предотвращения источник водоснабжения от возможных загрязнений пре-дусматривается организация водоохранных зон.

Зоны санитарной охраны должны состоять для источников водоснабжения из 3-х поясов:

- 1 пояс – «строгого режима»

- 2-3 пояса – «пояса ограничений»

Границы первого пояса принимаются в зависимости от защищенности водоносного горизонта. Границы 2-3 поясов ЗСО устанавливаются, исходя из сани-тарных и гидрогеологических условий местной ситуации и определяются расчетами.

Согласно требованиям п.3. «Положения» 1-й пояс ЗСО для существующих на территории сельсовета подземных водозаборов устанавливается на расстоянии 30 м от каждой скважины (1-й пояс устанавливается отдельно для каждой скважины, так как скважины расположены на значительном расстоянии друг от друга), как для достаточно защищенного водоносного горизонта. Общая площадь водоносного 1-го пояса ЗСО водозабора – 2 га. Согласно п.10.17. СНиП границы 1-го пояса ЗСО площадки 2-го подъема установлены:

- от стен резервуаров – 30 м;

- от остальных сооружений – не менее 15 м.

Третий пояс выделяется для недопущения химического загрязнения вод в течение срока эксплуатации водозабора, принимаемого обычно 25-30 лет или 10000 суток.

Согласно п.10.20 СНиП ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, следует принимать от крайних водово-дов:

- при прокладке в сухих грунтах – не менее 10 м;

- при прокладке в мокрых грунтах – не менее 50 м.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.

7.3. Охрана почв. Сбор и удаление ТКО.

Для спарвки: полигон ТКО г. Ишимбай не соответствует санитарным нормам, не проведено полное ограждение территории, не оборудовано освещение по периметру, коэффициент заполнения более 100 %. Новый полигон рядом со старым    находится в процессе строительства.

На территории Ишимбайского района размещены 64 свалки, предназначенные для складирования твёрдых коммунальных отходов населения. Места размещения свалок определены главами сельских администраций с организацией ориентировочных санитарно-защитных зон  от прилегающих населённых мест. В течение 2012 года на свалки вывезено около 7,0 тыс. тонн коммунальных отходов. Переработка и сортировка бытовых отходов не организована.

В хозяйствах Ишимбайского района зарегистрировано 10 складов для временного хранения  пестицидов и агрохимикатов, из них 6 складов приспособленных и не соответствуют требованиям СанПиН 1.2.1077-01. Всего на складах хранится 7600 кг неучтённых химических средств неустановленного класса опасности и  производителя. Вопрос утилизации пестицидов и агрохимикатов не решается. В течение 2012 года хозяйствами района получено 2245 кг агрохимикатов и пестицидов, остаток в хозяйствах района составляет 160 кг (используемые препараты: чисталан, колибр, лигион, карибу, хлипер, биолиф, битарен, экспресс, гранизион, артстар, доспех, стингер).

На территории сельского поселения Кузяновский сельсовет имеются три свалки ТКО и действующий скотомогильник, расположенный на северо-западе территории сельского поселения. Территория существующего скотомогильника ограждена, вывешен предупредительный знак, въезд на территорию закрыт.

Генеральная схема очистки территории СП Кузяновский сельсовет на сегодняшний день отсутствует. Генеральная схема очистки территории выполняется специализированной организацией, имеющей лицензию, по отдельному заказу.

Сбор и удаление ТКО в Кузяновском сельсовете предусматривается спецавтохозяйством района в сроки, предусмотренные санитарными правилами и правилами уборки населенных мест.

Проблемными вопросами в части обращения с отходами потребления и производства в Кузяновском сельском поселении остаётся организация сельским советом населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей для  реализации Государственной программы "Экология и природные ресурсы РБ", утверждённой Постановлением Правительства РБ от 18.02.2014 № 61 в редакции от 14 апреля 2014 года № 131 "О внесении изменений в государственную программу «Экология и природные ресурсы РБ»:

- ликвидация сельских свалок ТКО в срок до 2020 г. и проведение рекультивации нарушенных земель;

- организация раздельного сбора ТКО (пищи, различных металлов, ткани, стекла, бумаги, пластмасс, бытовой и электронной техники, крупногабаритных отходов) во дворах жилых домов и на территориях предприятий и учреждений и доставка их до мусороперегрузочных станций (МПС) населенных пунктов, находящихся на расстоянии более 35 км от районного полигона.

Расчет объемов образования коммунальных отходов

Таблице № 38

| Населенный пункт | с.Кузяново | д.Искисяково | д.Кызыл Октябрь | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Население на расчетный срок | 1293 | 347 | 271 | 1911 |
| Общее кол-во с учетом обществ. зданий, т/м3 | 362,04 1810,20 | 97,16 485,80 | 75,88 379,40 | 535,08 2675,40 |
| Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации, м3 | канализация | 694 | 542 | 3822 |
| Смет с 1 м2 улиц, площадей и парков, т/м3 | 780/ 1248 | 235/ 377,9 | 120/ 192 | 1135/ 1817,9 |

- Общее количество коммунальных отходов на 1 жителя сельского поселения в год с учетом общественных зданий принято280 кг (1400 л.).

- Жидкие из выгребов, при отсутствии канализации - для населенных пунктов с количеством жителей менее 500 чел. - 2000 л.

- Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей и парков - 5 кг (8л).

Организация планово-регулярной системы и режим доставки коммунальных отходов на районный полигон ТКО определяются на основании решений местных административных органов по представлению органов коммунального хозяйства и учреждений санитарно-эпидемиологического надзора.

Система сбора и удаления коммунальных отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов в домовладениях, сбор и вывоз коммунальных отходов с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов.

Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны эпидемиологической обстановки согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. В число объектов обязательного обслуживания спецавтохозяйств включают жилые здания, встроенные в жилые дома предприятия торговли, общественного питания, СДК, пошивочные мастерские и другие предприятия. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию больницы, поликлиники, гостиницы, детские сады, учебные заведения, рынки.

Правильная организация системы сбора и удаления отходов предполагает наличие исчерпывающих сведений об обслуживаемых объектах.

Перечень мест размещения отходов производства и потребления.

Кладбища, Свалки, Скотомогильники

Таблица № 39

| № | Наименование насел. пункта | Местоположение (или направление от насел. пункта) | Расстояние от ближайшей застройки, км | Территория, га | Наполненность территории, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | С. Кузяново Кладбища Свалка ТКО скотомогильник | Рядом с ул. Лапшина В сторону д. К. Октябрь В сторону с. Петровское | 0,5 1 1 | 4,3 0,5 1 | 50 50 10 |
| 2 | Д. Искисяково Кладбища Свалка ТКО скотомогильник | На конце ул. Центральная ,35 Нет нет | 0,5 | 3,2 | 50 |
| 3 | Д. Кызыл Октябрь Кладбища Свалка ТКО скотомогильник | Нет западнее д. К. Октябрь нет | 0,5 | 0,5 | 60 |

Проектом предусматривается ликвидация и рекультивация территорий существующих свалок ТКО. На их месте предлагается организовать сортировочные и мусороперегрузочные станции и в дальнейшем, после завершения строительства, вывозить на районный полигон ТКО рядом с г. Ишимбай.

Селективный сбор ТКО

Проектом предлагается разместить пункт сбора вторичного сырья (цветной и черный металл, шкура, макулатура, бытовая и электронная техника, пластмасса) на участке между складскими зданиями в юго-восточной части (на территории МТМ и складов), где обеспечивается СЗЗ в размере 100м. Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Ориентировочный расчет количества контейнеров:

На расчетный срок количество ТКО по таблице № 38 составит 2675,40 м3.

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Определение количества контейнеров:

Bкон = 2675,40 м3/год х1 сут. х 1,25/(365 х 0,75 м3) = 12,22 шт.

Списочного числа контейнеров = Вкон х К2 ;

12,22 шт. х 1,1 = 13,44 = 14 шт.

С учетом необходимого нормативного расстояния и размещения на 10 площадках планируется установка 12 контейнеров.

7.3.1. Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся не помещающиеся в стандартные контейнеры.

1. с. Кузяново                 1,293 тыс. чел. х 0,05 т/год = 64,65 т/год.

2. д. Искисяково                0,347 тыс. чел. х 0,05 т/год = 17,35 т/год.

3. д. Кызыл-Октбрь         0,271 тыс. чел. х 0,05 т/год = 13,55 т/год.

Сбор крупногабаритных отходов производится в бункера-накопители. Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией и утвержденному транспортной организацией, осуществляющей их вывоз, а также по заявкам жилищной организации. Сжигать крупногабаритные отходы на территории домовладений запрещается.

7.3.2. Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат до 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металлы, бумагу и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшают товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей.

Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

7.4. Защита от электромагнитного излучения и радиации.

В целях защиты от электромагнитного излучения устанавливаются санитарно-защитные зоны от электроподстанций. Граница охранной зоны от ВЛ 110 кВ − 20 м., от ВЛ 35 кВ − 15 м по обе стороны от проекции на землю крайних фаз. В местах прохождения ВЛ по территории существующей жилой застройки генпланом предусматривается организация зоны запрещения нового строительства до переноса линии в другом месте с использованием подземного кабеля.

Радиационная обстановка в Республике в целом остается удовлетворительной, и радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду.

Глава VIII. Мероприятия по организации безопасности жизнеобеспечения     на территории Кузяновского сельсовета

8.1. Пожарная безопасность

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

В с. Кузяново имеется пождепо на 1 пожарную машину.

Техногенных пожаров на территории сельсовета за последние 5 лет не зафиксировано.

Восстанавливаются и содержатся в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения, в зимнее время расчищаются дороги, подъезды к ис-точникам водоснабжения, создаются незамерзающие проруби.

В летний период производится выкос травы перед домами, производится разборка ветхих и заброшенных строений.

Застройка территории сёл должна осуществляться в соответствии с генеральным планом, учитывающим требования пожарной безопасности:

- к зданиям, сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей;

- ширина проездов составляет 6 метров;

- тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 м;

- максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Пожарные депо размещается на земельном участке, имеющем выезд на основные улицы и дороги общепоселкового значения.

К рекам и водоемам предусмотрена возможность подъезда для забора воды.          Расход воды на наружное пожаротушение в поселениях осуществляется по СНиП 2.04.02-84* (см. Гл.6, раздел Водоснабжение).

8.2. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий

природного характера.

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации.

Источник природной чрезвычайной ситуации — опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации различаются по характеру источника и масштабам.

Подтапливаемых паводковыми или талыми водами участков на проектируемой территории нет.

8.3. Мероприятия по защите территории села от стихийных бедствий

техногенного характера.

Исходя из статистики аварий на потенциально опасных объектах на территории Кузяновского сельсовета следует, что вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на потенциально опасных объектах, находится в пределах допустимых значений.

Глава IХ. Основные технико-экономические показатели.

Баланс территорий

Таблица № 40

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2013 г. | Расчетный срок на 2033 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в администр. границах | га | 40764,11 | 40764,11 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда | -«- | 35782,93 | 35782,93 |
| 2 | Земель водного фонда | -«- | 113,49 | 113,49 |
| 3 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны и транспорта | -«- | 18,82 | 18,82 |
| 4 | Земли сельскохозяйственного назначения |  | 2978,29 | 2913,12 |
| 5 | Земли в ведении Кузяновского сельсовета: |  |  |  |
| 6.1 | Земли населенных пунктов, в т.ч.: | -«- | 309,98 | 375,15 |
|  | с. Кузяново |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 111,3 | 133,4 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 3,2 | 5,1 |
|  | - производств. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 12,5 | 15,6 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 30,9 | 30,9 |
|  | - земли специального назначения |  | 4,2 | 4,2 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 34,8 | 43,9 |
|  | - прочие земли | -«- | 17,51 | 12,59 |
|  | д. Искисяково |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 13,7 | 26,0 |
|  | - общественно-деловых зон | га | 0,03 | 1,33 |
|  | - производств. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 2,70 | 5,60 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 2,70 | 3,40 |
|  | - земли специального назначения |  | 3,20 | 3,20 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 37,80 | 45,00 |
|  | - прочие земли | -«- | 1,73 | 0,40 |
|  | д. Кызыл-Октябрь |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 8,70 | 20,10 |
|  | - общественно-деловых зон | га | - | 0,60 |
|  | - производств. зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | -«- | 0,50 | 2,40 |
|  | - рекреационных зон | -«- | 7,50 | 7,50 |
|  | - сельскохозяйственные | -«- | 16,40 | 11,60 |
|  | - прочие земли | -«- | 0,61 | 2,33 |
| 2 | Население |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс. чел. | 1015 | 1911 |
|  | с. Кузяново | тыс. чел. | 906 | 1293 |
|  | д. Искисяково | тыс. чел. | 78 | 347 |
|  | д. Кызыл-Октябрь | тыс. чел. | 31 | 271 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | Кузяновский сельсовет |  | 1015/100% | - |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 237 | - |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс. чел/% | 530 | - |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс. чел/% | 248 | - |
| 3 | Жилищный фонд |
| 3.1 | Жилищный фонд – всего | тыс. м2 | 19353 | - |
|  | с. Кузяново | тыс. м2 | 17048 | - |
|  | д. Искисяково | тыс. м2 | 1315 | - |
|  | д. Кызыл-Октябрь | тыс. м2 | 911 | - |
|  | д. Рославка | тыс. м2 | 79 | - |
| 3.2 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир и домов | м2/чел. | 19,07 | - |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |
|  | с. Кузяново |  |  |  |
| 4.1 | Общеобразовательная школа | учащ. | 160/90 | 230 |
| 4.2 | Дошкольн. образов. учрежд. (в школе) | мест | 30/25 | 55 |
| 4.3 | Административное здание | объект | 1 | 1 |
| 4.4 | Библиотека (в СДК) | тыс. том читат. мест | − | 9/8 |
| 4.5 | Помещения досуга* (в СДК) | м2 пл. пола | − | 71 |
| 4.6 | Сельский дворец культуры | пос. мест | 300/300 | 388 |
| 4.7 | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. |  |  |
| 4.8 | Отд. связи на 0,5-0,6 тыс.жит | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Предпр. обществен. питания | пос. мест | − | 52 |
| 4.10 | Отд. почтовой связи(в СДК) | объект | 1 | 1 |
| 4.11 | Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | − | 5 |
| 4.12 | Гостиница (мотель) придорожная с кафе | мест | − | 8 |
| 4.13 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.14 | Аптека | м2 общ. пл. | − | 18 |
| 4.15 | Отделение банка | 1 объект | − | 1 |
| 4.16 | Пожарное депо | 1 пож. авто | 1 | 1 |
| 4.17 | Кладбище | га | 4,3 | 4,3 |
| 4.18 | Пекарня | м2 общ. пл. | − | 1 |
| 4.19 | Спортзал общего пользован. | м2 торг. пл. | − | 91 |
| 4.20 | Помещ. для физк.-озд. занят. (в школе) | м2 пл. пола | − | 117 |
| 4.21 | Плоскостные спортсооруж. | га | − | 1,25 |
| 4.22 | Культовое здание - мечеть | 1 объект | 1 | 1 |
|  | д. Искисяково |  |  |  |
| 4.23 | Общеобразовательная школа | учащ. | − | 34 |
| 4.24 | Дошкольн. образ. учрежд. (в школе) | мест | − | 12 |
| 4.25 | Библиотека (в школе) | тыс. том чит. мест | − | 2/2 |
| 4.26 | Помещения досуга*(в СК) | м2 пл. пола | − | 19 |
| 4.27 | Сельский клуб | пос. мест | − | 104 |
| 4.28 | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | − | 104 |
| 4.29 | Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | − | 1 |
| 4.30 | ФАП | объект | 1 | 1 |
| 4.31 | Аптека (при ФАП) | м2 общ. пл. | − | 5 |
| 4.32 | Помещ. для физк.-озд. занят. (в школе) | м2 пл. пола | − | 26 |
| 4.33 | Отделение банка | объект | − | 1 |
| 4.34 | Плоскостные спортсооруж. | га | − | 0,28 |
| 4.35 | Кладбище | га | 3,4 | 3,4 |
| 4.36 | Предпр. обществен. питания | пос. мест | − | 14 |
| 4.37 | Спортзал общего пользован. | м2 торг. пл. | − | 24 |
|  | д. Кызыл-Октябрь |  |  |  |
| 4.38 | Магазины продовол. (100 м2) и промтоварные (200 м2) | м2 торг. пл. | − | 81 |
| 4.39 | Предпр. быт. обслуживания | раб. мест | − | 1 |
| 4.40 | Сельский клуб | пос.мест | − | 81 |
| 4.41 | ФАП | объект | − | 1 |
| 4.42 | Кладбище | га |  |  |
| 5 | Транспортная инфраструктура |
| 5.1 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | км |  |  |
|  | с. Кузяново | км | 12,500 | 15,600 |
|  | д. Искисяково | км | 1,800 | 4,700 |
|  | д. Кызыл-Октябрь | км | 0,500 | 2,400 |
| 5.2 | Плотность внутрипоселк. дорог | км/ км2 | 0,21 | 0,15 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |
| 6.1 | Общее количество кладбищ | га |  | сущ. сохран. |
|  | с. Кузяново | −//− | − | −//− |
|  | д. Искисяково | −//− | − | −//− |
|  | д. Кызыл-Октябрь | −//− | − | −//− |

Список авторского коллектива:

Главный архитектор проекта                                               З. З. Багаутдинов

Архитектор                                                                            Р. А. Багаутдинов

Инженер                                                                                 И. Ю. Тарасюк

Инженер                                                                                 К. Ю. Лукичёва

Архитектор                                                                              Р. Р. Петухова

Инженер-экономист                                                              Р. Р. Ахмадиев

Инженер                                                                                 М. Р. Гайнутдинова

Проект разработан в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами.

Директор                                                                                   С.Ю. Прямушко

подпись        дата       Ф.И.О.

Данный документ не подлежит размножению

или передаче другим организациям и лицам без

согласия «Уралгеоинформ» - филиала ООО "Технология 2000".

ПРИЛОЖЕНИЯ –

ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ